ПРОЕКТ ЗА СТОЛИЧЕН ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013”

Договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 от 23 август 2011г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА обществена поръчка с предмет:

“Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово”” във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Столична община и МРРБ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”

СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	2

Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	3

Раздел ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	4

Настоящата  обществена поръчка се открива на основание чл.16, ал.8, във връзка с чл.14,ал.1 т.1 от ЗОП.	4

Раздел IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	6

Раздел V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка	16

Раздел VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса	20

VІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.	21

VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.	22

Раздел VІІ. крИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ	23

РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА	24

Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА	27

IХ.1. Общи указания	27

IХ.2. Ограничаване броя на офертите	28

IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата	28

IХ.4. Ограничаване на определени действия	28

IХ.5. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата	28

IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на допълнителни документи	29

IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите	30

РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ	30

РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите	31

РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата.	34

РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на	35

поръчката	35

РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения	36

РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ	37

РАЗДЕЛ ХVІ. ПРИЛОЖЕНИЯ	37

# Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

# Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

# Раздел ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

# Настоящата  обществена поръчка се открива на основание чл.16, ал.8, във връзка с чл.14,ал.1 т.1 от ЗОП.

Обект на настоящата обществена поръчка е:

- Изготвяне на работен проект за реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово” – включително, въз основа на приложения идеен инвестиционен проект.

- Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ за реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово” – включително.

- При изготвяне на работния проект участниците трябва да се съобразят с факта, че на кръстовището бул. ”България”- бул. ”Акад. Иван Гешов” предстои да се  изгради съоръжение за кръгово движение с пресичане на две нива, за което в момента се изготвя работен проект. Трасето на трамвайния релсов път и контактната мрежа ще се промени минимално от предвиденото по идейния проект, като контактната мрежа под съоръжението ще бъде проста, а не верижна.

1. Релсов път

Ширината на реконструкцията обхваща ивицата между вътрешните съществуващи бордюри на обособеното трамвайно трасе - 7.150 м, а в участъците при автомобилните кръстовища - с бул. ”Акад. Иван Гешов”, бул. ”Гоце Делчев” и бул. ”Тодор Каблешков” -  5.35 м. Ширината на тунела варира, но в най-широката си част е 8.90 м.

Общата геометрична дължина на релсовия път, подлежаща на ремонт,  е 7432 м единичен коловоз. Релсовият път трябва да бъде изграден задължително от три типа  конструкции, които трябва да бъдат проектирани и изпълнени, както следва:

- релсов път на баластова призма по цялото обособено трасе /без участъка от последната спирка до крайно ухо в кв.”Борово”;

-  релсов път на стоманобетонова плоча върху мостова конструкция в северния край на обекта;

- релсов път на стоманобетонова плоча на трите кръстовища и в участъка от последната спирка до крайно ухо в кв.”Борово”.

Поради големия обем строителни работи, които трябва да се извърша едновременно с интезивното автомобилно движение по бул.”България”, настоящият проект предвижда реконструкцията да се извърши съгласно проекта за временна организация на движението, включително и пресичането на големите кръстовища:

1.кръстовище на бул. ”България” с бул. ”Акад. Иван Гешов”

2.кръстовище на бул. ”България” с бул. ”Гоце Делчев”

3.кръстовище на бул. ”България” с бул. ”Тодор Каблешков”

Всички демонтирани трамвайни релси, стрелки, капаци и отводнителни кутии трябва да се предадат на експлоатационното дружество.

2. Отводняване 										Дренажна система, включително шест отводнителни кутии /дъждоприемни шахти/, трябва да бъдат предвидени и изградени по продължение на трасето.

Трасето на дренажа трябва да е проектирано така, че да не съвпада с линията на полагане на електрически стълбове.

3. Контактна мрежа

1. Конструктивни характеристики на контактната мрежа:

Контактната мрежа трябва да се изгради „верижна компенсирана”, състояща се  от контактен проводник, носещо въже и звеневи струни, фиксирани с помощта на конзоли и напречници, монтирани на стълбове. Контактната мрежа включва също изолатори, клеми и електрически връзки. Материалите и съоръженията на  съществуващата контактна мрежа трябва да се подменят с нови, съгласно приложената количествена сметка. Свалените компоненти от контактната мрежа трябва да бъдат предадени на експлоатационното дружество.

Контактната  мрежа трябва да  е  напълно компенсирана с отделна компенсация на носещото въже и контактния проводник.

Контактната мрежа трябва да е тип “проста компенсирана” без носещо въже и с компенсация на контактния проводник на следните участъци:

- обръщателното колело (ухо) кв.”Борово”;

- завоя бул.”България”-бул.”Витоша”;

- кръстовището бул. „България” – бул. „Акад. Иван Гешов” - под съоръжението за кръгово движение.

4. Кабелна мрежа

a)  правотокови кабели

Трамвайната линия по бул. „България” от бул. „Витоша” до обръщателното ухо „Борово” е в експлоатация над 30 години.

Контактната мрежа в предвидения за реконструкция участък е разделена на шест секторни участъка и електрозахранването им се осъществява от две токоизправителни станции, както следва:

-  І-ви и ІІ-ри участък се захранват от ТИС „Медицинска академия” чрез кабелите (+) „Керамично училище”; (-) ”Керамично училище” и (+) „Мила родина”.

- ІІІ-ти, ІV-ти, V-ти и VІ-ти участъци се захранват от ТИС „Мотописта” чрез кабелите: (+) „Широка лъка”; (+) „Емил Марков; (-)”Емил Марков”; (+) „Метличина поляна”; (-) ”Метличина поляна”; (+) „Невестина скала”; (-) „Невестина скала”;  (+) ”Тодор Каблешков; (-) „Тодор Каблешков”; (+) „Манастирски ливади”; (-)  „Манастирски ливади”.

От направените тягови разчети се установи, че се налага частична промяна на схемата на електрозахранване, което трябва да се реализира при предстоящата реконструкция. Това е посочено в идейния проект и е отразено в количествените сметки.

В проходния кабелен колектор по бул. „България” е необходимо да се подменят с нови, съществуващите правотокови кабели /около 10 000 метра/, поради нарушени  технически изисквания за експлоатация, както и да се удължат някои от тях.

5.	Спиркови знаци с вградено електронно информационно табло /СЗВЕИТ/, спиркови навеси и перони

Необходимо е обновяване на 14 спирки /7 спирки в посока отиване и 7 спирки в посока връщане/ включително: ремонт на пероните, монтиране на спирови навеси и електронни информационни табла / СЗВЕИТ/. На последната спирка в кв. „Борово” няма да се монтира спирков навес и електронно информационно табло /СЗВЕИТ/. Не се предвижда осигуряване на приоритет на трамвая по кръстовищата. Не се изисква ново осветление на пероните.

Височината на пероните на спирките спрямо главата на релсите не трябва да бъде повече от 300 mm, съгласно “Правилник за технически изисквания и норми за трамваен релсов път” от 2000 г.

Необходимо е да се възстановят излазите на подлезите към пероните на всичките спирки.

От двете страни на трамвайната линия има обезопасителни парапети, спиращи достъпа на хора и жив плет от храсти.

Обезопасителните парапети покрай линията и зад пероните трябва да бъдат възстановени изцяло по време на реконструкцията.

Живият плет от храсти - Ligustrum vulgare /птиче грозде/ - трябва да бъде възстановен изцяло по цялата дължина на открития път на местата където липсват храсти.

Повредената част от живия плет и тревните площи по време на строителството трябва да се възстановят изцяло за сметка на изпълнителя.

6. Улично осветление

С оглед на осигуряване на безопасност на водачите и пътуващите е необходимо да се изгради ново улично осветление в тунела и обръщателното ухо “Борово”.

# Раздел IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

При изпълнение на проектните работи и СМР следва да се спазват изискванията на действащото законодателство.

Работните проекти трябва да са съобразени с идейния инвестиционен проект и да включват следните части: геодезия, трамваен релсов път, отводняване, контактна мрежа и стълбове, кабелна мрежа, перони и спирки, временна организация на движението и план за безопасност и здраве.

Работните проекти по отделните части, трябва да са съобразени с Инвестиционния проект за изграждане на кръстовища на две нива бул.  “Акад. Иван Гешов” – бул. „България”.

СМР трябва да се изпълнят в съответствие с одобрения работен проект.

Всеки участник трябва да представи подробна технология за строителство на обекта и обвързаността и с наличната техника и персонал за изпълнение на поръчката. Да бъдат индентифицирани  рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора и предложени адекватни мерки за тяхното управление.

Да се представи изчерпателно описание на материалите и изделията, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, като бъде посочен  производителя (търговска марка) и са приложени сертификати и технически одобрения, издадени от акредитирани институции или агенции, удостоверяващи съответствието им със съответните спецификации или стандарти.

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”.

Да се представи изчерпателно описание на структурата за управление на качеството. Да бъдат подробно  описани мерките за опазването на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

1. Релсов път

Конструкциите на релсовия път трябва задължително да са три типа, както е посочено в идейния проект.

Първият тип релсов път (Типов напречен профил А - А) е  върху мостова конструкция. Тя е от безстеблени релси върху подложна гумена лента, с две уплътнителни странични гуми, монтирани в специален стоманен  профил унгарски тип. Улеите се анкерират в стоманобетонова плоча с обща дебелина 25 см, разположена върху предпазния бетон.

При нарушаване целостта на предпазния бетон, същият се възстановява.

Изпълнението на стоманобетоновата плоча трябва да бъде от бетон с високи якостни характеристики /клас В35 – 40/.

В този участък трябва да се монтират 4 комплекта температурни уравнители на местата на дилатационните фуги на мостовата конструкция. Температурните уравнители, които се монтират върху релсовия път, са от безстеблени релси В53 и трябва да бъдат изпълнени съгласно чертеж № ТУБР 00 /ляв и десен/. Връзката на температурните уравнители с другите безстеблени релси е безнаставова с електродъгова заварка.

Вторият тип релсова конструкция (Типов напречен профил Б-Б) е от релси тип S49 с малка подложна гума върху реброви подложки без наклон  с два отвора, голяма подложна  гума, върху стоманобетонни предварително напрегнати траверси за релсов път 1009 мм на баластова призма  с дебелина 30 - 40 см, положена върху пласт валиран речен пясък.

Трябва да се използват стомано-бетонови траверси с наклон в средната горна част на траверсата 1:20 спрямо средата на релсовия път. Ребровата подложка, която се използва, е без наклон.

Възможно е да се използват и алтернативни стоманобетонови траверси без наклон в горната част при положение, че се използват реброви подложки, осигуряващи наклон на релса S49 спрямо средата на пътя 1:20.

С оглед  намаляване на възникващите вибрации и износването на релси и колела се дава възможност на участниците да предложат използване на скрепления с еластичен елемент, съгласно БДС EN 13481-2 и БДС EN 13481-8 или еквивалентен, вместо показаните в идейния проект К-образни твърди релсови скрепления /ПАК/. Участникът, предложил скрепления с еластичен елемент  ще получи по- висока оценка.

Деформационият модул на земното легло трябва да е не по-малко от 30 МРа, което се установява с проверка и се съставя съответния протокол.

Разпределението на траверсите е 1520 бр./км - 19 броя за релсово звено с дължина 12.50 м.

Надлъжното свързване на релсите става с редуване на заварки и наставови връзки, на звена с минимална дължина 25 м. Дължината на релсите, при които може да се използват наставови връзки, е от 25 до 75 м. При наставите се монтират къси електровръзки (напречен профил Б - Б ).

Релсите могат да бъдат заварени по всеки един от трите метода – електродъгово, електросъпротивително или алумино-термитно при положение, че Изпълнителят притежава необходимите сертификати да изпълнява този вид дейност.

Релсите могат да бъдат заварени на дължини не повече от 1000 метра при положение, че се извърши неутрализиране на релсовия път за всеки участък.

За подобряване на комфорта на пътуване и намаление на шумовото въздействие върху околната среда, се дава възможност на участниците да предложат в офертата изцяло безнаставов път - неутрализиран, вместо предвидения в идейния проект частично безнаставов път. Участникът, предложил изцяло безнаставов път, ще получи по - висока оценка.

Третият тип релсова конструкция (Типов напречен профил В - В)  е от улейни стеблени релси в гумен профил, монтирани на нови реброви подложки, анкерирани в стоманобетонова плоча с дебелина 18 см, която се излива  върху валирана основа от трошен камък с деформационен модул /не по-малко от 120 МРа/. Армировката на стоманобетоновите плочи се оформя с горна и долна мрежи. От двете страни на релсите, преди полагането на бетона, се монтират шумо и виброизолиращи уплътнителни гумени елементи. Участникът трябва да посочи ефекта от предложените уплътнителни елементи - намаление на шума /dB/ и честота на вибрациите /MHz/  Горното покритие на релсовия път е от три пласта: битумизиран трошен камък – 8 см; неплътен асфалтобетон – 4 см и плътен асфалтобетон - 4 см. От двете страни на главите на релсите  във фуги 2-4 см се полага  полимер-битумна паста (мастик) за връзка между релсата и плътния асфалтобетон.

Горното покритие на релсовия път с тази конструкция е различно за отделните участъци:

- В областта на кръстовищата е от три пласта: битумизиран трошен камък – 8 см; неплътен асфалтобетон – 4 см и плътен асфалтобетон - 4 см.

- В участъка след прелеза на бул. ”Тодор Каблешков” до тунела бетонът е с дебелина 32 см (до 4 см под горен ръб релса) и покритието е плътен асфалтобетон – 4 см. По този начин се изпълняват и коловозите на трамвайното ухo. Предвижда се фрезоване на горния пласт асфалт с дебелина 4 см (от двете страни на трамвайната плоча до бордюрите) и полагане на нов пласт плътен асфалтобетон с дебелина 4 см на цялата  ширина между бордюрите.

- В участъка на тунела  бетонът се полага до 5 мм под горен ръб глава релса   - изпълнение на крива  №13 и крива №14.

От двете страни на главите на релсите,задължително трябва да се положат ивици от полимер-битумна паста за връзка между релсата и плътния асфалтобетон.

Релсовият път е безнаставов и връзката между отделните звена се осъществява със специални електро-дъгови заварки.

Всички видове релси, използвани при реконструкцията, трябва да бъдат с  качество 900А съгласно UIC.

Трамвайна стрелка №86 – входяща, трябва да бъде със сменяеми еластични езици, блоково сърце, дистанционно управление и отопляема.

Трамвайна стрелка №87 – изходяща, трябва да бъде със сменяеми еластични езици, блоково сърце и отопляема.

За намаляване на шума и износването на релсите и колоосите на трамваите, в трамвайното ухо ”Борово”,  преди тунела трябва да се монтира съоръжение за смазване на релсите  в кривите и стрелките /лубрикатор/.

Преди изливането на стоманобетоновите плочи е необходимо да се извършат следните проверки, за които се съставя съответния протокол между строителния надзор и изпълнителя строител:

-  Деформационен модул на основата ( не по-малко от 120 МРа);

- Проверка на монтажа и нивото на армировъчните мрежи (горната мрежа е допряна до ребровите подложки, а долната е на 3 см от долен ръб плоча);

- Проверка на релсовия път по ос, междурелсие, калибър и ниво;

- Проверка на скрепленията за релсовия път и монтажа на гумения профил;

-  Качеството на изпълнените заварки.

През цялата дължина на стоманобетоновата плоча през 25 м се оформят дилатационни фуги от 2см, които на място се оформят със стиропор.

Полагането на горното покритие над стоманобетоновата плоча се извършва след набиране на 50% от якостта на бетона, което се доказва с изпитване на пробни кубчета.

Допустимите отклонения при изграждане на нов релсов път трябва да бъдат съгласно “Правилник за технически изисквания и норми за трамваен релсов път” от 2000 г.

Необходимите строително монтажни работи в част “Релсов път са представени в Количествени сметки № 1.

2.Отводняване

За отвеждане на проникналите повърхностни води се предвижда да се изгради дренаж на дълбочина от 1.00 до 1.50 м от кота глава релса.

Отводняването на оттеклите се дренажни води се осъществява в уличната канализация, посредством ревизионни шахти и директно заустване. В началото на дренажа ревизионните шахти служат за промиване на системата.

Ще бъдат подменени напречните водопроводни връзки, пресичащи релсовия път в посока бул. ”Витоша” към ухо ”Борово” съгласно препоръка на “Софийска вода” АД. Преди полагане на настилката ще бъдат подменени всички спирателни кранове, засегнати от ремонта.													Необходимите строително монтажни работи за част ”Отводняване”са представени в Количествени сметки № 1, 2.

3. Контактна мрежа

3.1 Стълбове и фундаменти

3.1.1 Стълбове

Максималното разстояние между стълбовете e 50 м в права. В кривите максималното междустълбие  зависи и от радиуса на кривата. Дължините на две съседни междустълбия не трябва да се различават с повече от 25  %  в  права и 15 % в криви.

Предвижда се използуването на стоманени, дванадесетостенни стълбове, произведени при изискванията на ОН 0578473-85 „ Стълбове дванадесетостенни стоманени”.

Новите стълбове, разположени в обособеното трасе, задължително трябва да бъдат горещо поцинковани.

Съществуващите стълбове, които се запазват, да се почистят от ръждата да се грундират и боядисат  двукратно със сребърен феролит.

Новите анкерни стълбове да се доставят без отвори за тежести.

Всички стълбове да се изправят с противонаклон 1,5 % в зависимост от посоката на натоварването.

3.1.2. Опорни конструкции / фундаменти

Опорните (поддържащите) конструкции на контактната мрежа трябва да издържат на следните статични и динамични натоварвания на въздушни проводници:

- постоянни натоварвания, причинени от оборудването на контактната мрежа;

- натоварвания от вятъра;

- натоварвания от лед;

- временни натоварвания причинени от поддръжка, повреди по проводника.

Видът, размерът и формата на всеки фундамент ще зависи от вида на почвата, натоварванията върху фундамента и начина на изпълнение.

При изграждането на фундаментите  на стълбовете с улично осветление да се предвидят РVС тръби ф75мм за кабел.

3.2.Елементи на контактната мрежа

3.2.1. Проводници

- Височина на контактния проводник:

Номинална - 5500 мм

- Височина на носещата мрежа над контактния проводник:

максимална -1400 мм

минимална -  900 мм.

Дължината на струните да бъде от 900 мм до 1400 мм, в зависимост от мястото, на което се монтира.

- Зиг-заг на контактния проводник и носещото въже.

Носещото въже трябва да следва  оста на релсовия път. 		                   Изместването на контактния проводник, спрямо оста на релсовия път, е максимум:

в права  -  ( 300мм

в крива, към външния край на кривата - 250 -300 мм.

Контактният проводник е меден със сечение 100 мм2 тип АС100, съгласно БДС EN 50149: 2004 или еквивалентен.

Надлъжното носещото въже е медно със сечение 70 мм2 (19x2.1); съгласно DIN 48201 или еквивалентен.

Носещата мрежа се изпълнява с конзоли, бронзово  въже 35 мм2 съгласно DIN 48201 или еквивалентен.

Носещото каре на кръстовките обр.4 се изпълнява с бронзово въже 50 mm2 съгласно DIN 48201 или еквивалентен.

Анкеровките се изпълняват с бронзово въже 50 мм2 съгласно DIN 48 201 или еквивалентен.

Допустими разчетни опънни напрежения в проводниците и въжетата – не по-малко от 90 N/mm2  и не повече от 120 N/mm2.

3.2.2. Струни

Струните са звеневи и се използват за захващане на контактния проводник към носещото въже. Те са монтирани между носещите елементи на контактната мрежа, като максималното разстояние между струните трябва да бъде 8 метра. При стълб, струните са разположени симетрично спрямо него /на 4 м от двете страни на стълба/. Струните на контактната мрежа са проектирани като тоководещи струни според БДС EN 50119:2004 или еквивалентен. Най-малката дължина на струна, регулируема в рамките на стандартно междустълбие (обхват), не трябва да е под 500 мм. През 100 метра от дължината на контактната мрежа се монтират напречни ел.връзки от медно въже 70 мм2 .

Струните се изпълняват от бронзова тел с d ≥4 мм съгласно DIN 43136 или еквивалентен.

3.2.3. Изолатори

Изолаторите са следните видове:

- опорни - за поддържане на неизолираната конзола;

- опъвателни - за анкериране или окачване на проводници;

- носещи - секционни изолатори.

Те трябва да бъдат с гарантирана електроизолационна устойчивост на изпитвателно напрежение не по-ниско от 3000 V, устойчивост на пропълзяващи токове не по-малко от 200 часа и устойчивост на ултравиолетово лъчение за срок на експлоатация на контактната мрежа не по-малък от 25 години.

Секционните изолатори ще бъдат използвани за електрическо секциониране на контактната мрежа. Механичната якост и електрическото натоварване са посочена в БДС EN 50119:2004 или еквивалентен.

3.2.4. Носещи и фиксиращи устройства

- Конзоли – използуват се конзоли за верижна и проста контактни мрежи.

Конструкцията на конзолите трябва да позволява свободно надлъжно завъртане и да включва една степен на изолация във възлите за закрепването им към стълбовете.

Конзолите за компенсирани контактни мрежи се монтират съгласно монтажни таблици.

Всички елементи трябва да са изработени от устойчиви на корозия материали или стоманени горещо поцинковани.

- Напречници от носещо бронзово въже

- Фиксиращо въже 35 мм2 (7x2,5) съгласно DIN 48201 или еквивалентен.

3.2.5. Клеми и фиксатори. 									     - Клемите трябва да бъдат изработени от бронз АЖ93 по БДС EN 1982:2008 или еквивалентен.

Предвидените клеми и фиксатори трябва да отговарят на всички изисквания посочени в ”Общи технически изисквания за контактни мрежи за градския електрически транспорт” – 1999 г.

- Фиксаторите трябва да осигуряват сигурно закрепване на контактния проводник в необходимото положение спрямо оста на пътя, еластичност на окачването на проводниците в точката на свързването им с фиксатора, възможност за надлъжни премествания на проводниците при изменение на температурата и безискрово преминаване на плъзгачите на токоснемателите при всички възможни скорости на движение на трамваите.  Те трябва да осигуряват коефициент на безопасност поне 2,5 спрямо работното натоварване, или с 85% от натоварването при опън, посочено за проводниците според европейския стандарт БДС EN 50119: 2009 или еквивалентен.

3.2.6.  Електрически връзки

Електрическите характеристики на контактната мрежа изискват монтирането на  електрически връзки. Тези връзки позволяват преминаването на ток, при нормални работни условия и при режим на късо съединение, между две системи на контактна мрежа при пресичания и въздушни междини.

През 150 метра се монтират напречни електрически връзки между контактните проводници на двата коловоза, които се изпълняват от медно въже 70 мм2.

През 150 метра се монтират електрически връзки между двете релси на коловоза, а през 300 метра между двата коловоза.

3.2.7  Анкерно поле (дължина на натягане)

Контактната мрежа е разделена на секции и полу-секции, които имат автоматично компенсиране или твърда анкеровка във всеки край. Оборудването за автоматично натягане, както и компенсаторите, поддържат постоянни силите на натягане и височините на контактния проводник и носещото въже, без значение от температурните изменения. В случай на твърдо окачване, провисването на носещото въже варира значително при изменения в температурата.

При случай с автоматично натягащо оборудване (въжета, тежести и ролки), контактната мрежа трябва да се предвиди със средна анкеровка, поставена по средата на разстоянието между двата края на анкерната зона. Разстоянието между средно-точковата анкеровка и компенсиращото устройство се описва като половин дължина на анкерно поле.

Има преходен участък между две прилежащи (съседни) анкерни полета и въздушна междина. В този случай двете контактни мрежи ще бъдат изпълнени паралелно.

3.2.8 Система за анкериране

Максималната дължина на половин анкерно поле се определя от:

- работните граници на автоматично натягащото оборудване - компенсатор;

- усилия на опън, зависещи от съпротивлението на материала;

- дължините и радиусите на кривите;

- дължините на конзолите, зададени от габарита на стълбовете.

За верижна контактна мрежа, половината анкерно поле е ограничено до максимум 700 м.

3.3. Монтаж на контактната мрежа

3.3.1 Демонтаж

В проекта  е предвиден демонтаж на съществуващата трамвайна линия по бул. ”България”.

Материалите от демонтираната контактна мрежа се предават на представител на експлоатиращото предприятие с протокол.

3.3.2. Монтаж

Новата контактна мрежа се изпълнява, както е показано на ситуацията в М 1:500, чертеж № 2 при спазване на изикванията, посочени в т.1  и т.2.

За проста контактна мрежа окачването в права се осъществява с възел за еластично окачване на конзола и гъвкав напречник /ГН/, а в кривите  с фиксаторна щанга с рамоносач за проста компенсирана мрежа.

Окачването за верижната контактна мрежа е на конзоли за верижна мрежа /ВМ/ и напречници със съответни възли за права и крива.

За окачването в тунела се предвиждат обтяжки от бронзово въже 35 мм2 и окачвания в крива.

Контактната мрежа се разделя на 10 анкърни участъка с максимална дължина до 1400 м - по 4 за всяка от посоките на движение, един за трамвайното обръщало (ухо - външен кръг) и един за (ухо-вътрешен кръг), както следва:

| Анкърен участък | Дължина носещо въже, м | Дължина контактен проводник, м |
| --- | --- | --- |
| І-ви участък | 520 | 840 |
| ІІ-ри участък | 520 | 840 |
| ІІІ-ти участък | 1080 | 1000 |
| ІV-ти участък | 1080 | 1000 |
| V-ти участък | 1085 | 1100 |
| VІ-ти участък | 1085 | 1100 |
| VІІ-ми участък | 780 | 710 |
| VІІІ-ми участък | 780 | 710 |
| ІX-ти участък | - | 1160 |
| X-ти участък | - | 130 |

Eлектрическите разчети, които са предмет на друг проект,  са определили местата на кабелните излази и секционните изолатори, както е показано на ситуацията М 1:500, чертеж № 2 , лист 1/24.

Върху стълбовете с /+/ кабелни излази  се монтират вентилни отводители. Стълбовете  се заземяват.

Височината на контактния проводник в точките на окачване е 5.50 m от кота пътно платно и кота глава релса, а силата на опън е 8 кN.

Системната височина на верижната контактна мрежа е 1400 мм.

Задължително е да се осигури поне 2 степени на изолация на частите от контактната мрежа, намиращи се под напрежение, спрямо заземените части.

При монтиране на всички възли и детайли да се гресират болтовите и винтови връзки.

При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват изискванията на “Правилник за техническа експлоатация на контактните мрежи на градския електротранспорт” - 1998 г. и “Общи технически изисквания за контактни мрежи за градски електрически транспорт” – 1999 г.

Необходимите строително монтажни работи са представени в Количествена сметка № 3 както следва:

В Kоличествена сметка № 3.1 са обхванати всички СМР за монтажа на стълбовната мрежа.

В Kоличествена сметка № 3.2  са отразени  всички СМР за изграждането на контактната мрежа.

4. Кабелна мрежа

a)  правотокови кабели

Поради промяна типа на контактната мрежа от проста на верижна компенсирана, с надлъжно носещо въже и направените изводи от тяговите разчети се налага при извършване на предстоящата реконструкция частична промяна на схемата на електрозахранване на отделните участъци от контактната мрежа, както следва:

Участък № 1

Общата дължина на участъка е 770 м, разположен между СИ1 монтиран на стълб №3 и СИ2 монтиран на стълб №26. Електрозахранването му се осъществява чрез кабелите (+) ”Керамично училище” с излаз на стълб №15 и (-) ”Керамично училище”, който се удължава до стълб №15 с 40 м, положен в РVС тръбна мрежа. Кабелите са с дължина 761 м от ТИС „Медицинска академия”.

Участък № 2

Участък № 2 е с обща дължина 565 м,  разположен между СИ2 и СИ3 монтиран на стълб №45. Електрозахранването се осъществява чрез кабелите (+) ”Мила Родина” с излаз на стълб №30, а за (-) кабел се удължава съществуващия кабел (-) ”Керамично училище ІІ” с 499 м до излаза на (+) ”Мила Родина” на стълб №30. Муфирането на кабела става в колектора, непосредствено след заустване на РVС тръбната мрежа, идваща от ТИС „Медицинска академия” на бул. „България”. От там се полага нов кабел тип САПЕаП-ет  1х500 мм2 в проходим кабелен колектор с дължина около 500 м.

Участък № 3

Участък № 3 е с обща дължина – 680 м, разположен между СИ3 и СИ4 монтиран на стълб №70. Електрозахранването се осъществява от ТИС „Мотописта” чрез кабелите (+) „Емил Марков” с излаз на прекъсвачна кутия на стълб №68 и (+) „Широка лъка” с излаз на стълб №45.

Необходимо е да се извършат следните преустройства:

-Да се изтегли нов кабел (-) ”Широка лъка” с дължина 955 м от ТИС „Мотописта” по съществуваща РVС мрежа, проходимия кабелен колектор по бул. „България” до стълб №50, откъдето по новоизградената тръбна мрежа до излаза на стълб №45 с обща дължина 120 м.

- Да се удължи (+) ”Широка лъка” с 120 м в новоизградената тръбна мрежа до излаза на стълб №45.

-Да се измести (-) ”Емил Марков” с 180 м посока центъра на стълб №68 в новоизградената РVС мрежа.

Участък № 4

Участък № 4 е с обща дължина 530 м и е разположен между СИ4 и СИ5 монтиран на стълб №85. Електрозахранването се осъществява чрез кабел (+) „Метличина поляна” с дължина 627 м и излазна прекъсвачна кутия на стълб №70.

Необходимо е да се извършват следните преустройства:

- Скъсяване (-) ”Метличина поляна” със 140 м, като се извърши муфиране в колектора и по новоизградената РVС тръбна мрежа между стълбовете с №68 и №70.

- Преустройство (+) прекъсвачна кутия на „Метличина поляна” на новият стълб.

Участък № 5

Участък № 5 е с обща дължина 525 м и е разположен между СИ5 и СИ6, който е монтиран на стълбовете №109 и №104. Електрозахранването се осъществява от ТИС „Мотописта” чрез кабел (+) „Невестина скала” с дължина 1152 м и излазна прекъсвачна кутия монтирана на стълб №85. В този участък няма минусов кабел, затова е необходимо да се удължи кабел (-) ”Манастирски ливади” с 410 м до стълб №85, където е (+) прекъсвачна кутия и ще се наименува (-) ”Невестина скала”.

Участък № 6

Участък № 6 е с обща дължина 520 м и включва участъка от СИ6 до обръщателното ухо „Борово”. Електрозахранването се осъществява от ТИС „Мотописта” чрез кабелите ±”Тодор Каблешков” и + ”Манастирски ливади”, съответно с дължини 1692 м и 1727 м. За да се осигури (-) кабел в участъка, е необходимо да се удължи (-) ”Тодор Каблешков”, като се положи нов кабел с дължина 860 м от стария излаз на стълб №73 до новия излаз на стълбове  №103 и №104.

В проходимия кабелен колектор по бул. ”България” е необходимо да се подменят правотокови кабели, тъй като същите са с повредена мантия и не отговарят на техническите параметри за експлоатация.

б) Кабели СрН-10 kV

Поради незадоволително техническо състояние на кабели СрН-10kV в проекта се предвижда да се подменят:

- Кабел “Солун” от ТИС ”Мотописта” по съществуващата тръбна мрежа  по проходимия инсталационен колектор по бул. „България” до подстанция “Красно село” с нов кабел тип САХЕа(в)Пн/С 12/20 kV 1х185мм2 – 7080 м.

- Кабел ”Любен Каравелов” -  частична подмяна в проходимия инсталационен кабелен колектор по бул. ”България” от отклонението на колектора към подстанция ”Хиподрума” /бул.”Акад. Иван Гешов” до подстанция  “Витоша” с нов кабел тип САХЕа(в)Пн/С 12/20 kV 1х185мм2- 3300 м

- Кабел ”Междинен - Перловец – Медицинска академия” частично в проходимия инсталационен колектор от тръбната мрежа, заустена в колектора /срещу “Керамично училище”/ до подстанция “Витоша” с нов кабел тип САХЕа (в) Пн/С 12/20 kV 1х185мм2-2400 м.							           При монтирането на съединителни и крайни муфи да се използва студено свиваема технология. В кабелния колектор на всеки 10÷15 м, жилата на кабелите да се подвържат с пластмасови превръзки и поставят табелки, обозначаващи наименованието, типа и напрежението на кабела.

Преди да започнат строително монтажните и изкопни работи е необходимо да се извърши следното:

- При изпълнение на СМР да се спазват всички изисквания и указания на действащите нормативни документи.

- При извършване на изкопните работи да се вземат всички предпазни, сигнални и предохранителни мерки.

- При възникване на проблеми по трасето да се уведоми проектанта за даване указания на място.

- Всички стълбове, на които са монтирани излазни прекъсвачни кутии, да бъдат заземени като Rзаз<10Ω и да бъде осигурена защита от пренапрежение чрез монтиране на вентилни отводи.

- Преди подаване напрежение по кабелите е необходимо да се направи изпитване с повишено напрежение и измерване изолационното съпротивление на кабелите, което не трябва да бъде по-малко от 3мΩ.

- Всички манипулации по превключване на кабелите под напрежение и пускането им в редовна експлоатация да става под ръководството на експлоатационното поделение „Трансенерго и РП”.

При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват изискванията на “Правилник за техническа експлоатация на кабелните мрежи на градския електротранспорт” - 1998 г

Необходимите строително монтажни работи за част “Кабели” са представени в Количествена сметка № 4.

5. Спиркови знаци с вградено електронно информационно табло /СЗВЕИТ/, спиркови навеси и перони.

Трябва да се извърши обновяване на 14 спирки, включващо - цялостен ремонт на пероните, монтиране на нови спиркови навеси, електронни информационни табла СЗВЕИТ и кошчета за отпадъци. На спирките ще се монтират 13 броя спиркови навеси и 13 броя електронни информационни табла. Захранването на електронно-информационните табла /ЕИТ/ трябва да се изпълни подземно с кабел СВТ 3х4 мм2. В обема на проекта се предвижда възстановяване на тротоара от външната страна на крайното ухо “Борово” до устоите на тунела и канавката.

Възстановяването на каменната облицовка на стените и стълбите на 12 броя излази на подлезите на спирките трябва да стане с същите или подобни материали с които първоначално е бил облицован целия излаз на подлеза.

На стълбите на изходите на подлезите към пероните на 8 броя спирки, трябва да се монтират ъглови разностранни стоманени профили за изкачване и слизане на детски и инвалидни колички. Препоръчителните размери на профилите са дадени в Количествена сметка №5.

От двете страни на трамвайната линия от страната на пътното платно трябва да се монтират нови обезопасителни тръбно-решетъчни парапети с височина 1.15м от нивото на терена и широчина 1.95м, спиращ и достъпа на хора до трамвайната линия. С оглед на предотвратяване на възможността за преминаване на пътници  през пътното платно в района на спирките, пероните на всички спирки - 12 на брой /без крайната и началната/, трябва да бъдат оградени от външната страна с оградни системи, които да бъдат предпазен/защитен/елемент и същевременно една съвременна декоративна линия, която да е в хармония с околната среда. Оградните системи трябва да се изградят от пана с растер 200Х50мм, височина 1.60-1.70м и широчина 2.50м и да бъдат изработени от тел с диаметър 5мм, горещо поцинковани, с прахово зелено PVC покритие. Конструкцията на оградните системи трябва да е стабилно закрепена с фиксатори на колове, бетонирани в земята и да е снабдена със система за заключване,която да не позволява демонтажа на паната. Оградните системи трябва да обхващат цялата дължина на пероните, включително и излазите на подлезите. За предотвратяване преминаването на хора между пероните на спирки: “Техникум по текстил”, пл.”Ручей” и ж.к.”Мотописта”, трябва да се монтират същите оградни системи между коловозите по цялата дължина на пероните. Общата дължина на оградните системи - 854м е сбор от дължините на пероните - 466м; обиколката на излазите на подлезите - 200м;  и дължините на оградните системи между пероните на трите двойки спирки -188м.

Зелената растителност – храстите Ligustrum vulgare /птиче грозде/ и тревните площи от двете страни на линията е предвидено да бъде възстановена изцяло по цялата дължина, без участъка от бул.”Витоша” до края на мостовото съоръжение и от навлизането към тунела до крайното ухо включително.

Необходимите строително-монтажни работи са посочени в Количествена сметка №5. Към нея е приложен “Списък на спирките по трамвайна линия №7 в участъка на ремонта”, на който посочен площта на пероните и начина на захранване на СЗВЕИТ за всяка спирка.

Информация за спирките по трамвайната линия по бул. България от бул. Витоша до крайно ухо „Борово“ е посочена в Приложение № 1A.

6. Улично осветление

Новото улично осветление, което ще се изгради в тунела и крайното обръщателно ухо, трябва да осигурява необходимата осветеност на пероните на крайната и начална спирка, както и на релсовия път в тунела. Особено внимание трябва да се обърне на осветеността на стълбите на двете спирки. Осветлението трябва да се управлява с часовник в зависимост от продължителноста на деня.

Необходимите строително монтажни работи са отразени в Количествена сметка № 6.

# Раздел V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка

4. Икономическо и финансово състояние.

4.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:

4.1.1. да има реализиран специализиран оборот от договори за изготвяне на работни/технически проекти за изграждане и/или реконструкция на релсов път,контактни и кабелни мрежи за последните три приключили финансови години - минимум от 300 000 (триста хиляди) лева общо за трите години

4.1.2. да има реализиран специализиран оборот от договори за изпълнение на строително - монтажни работи за изграждане и/или реконструкция на релсов път, контактни и кабелни мрежи за последните три  приключили финансови години  - 15 000 000 /петнадесет  милиона/ лева общо за трите години.

4.1.3. да има валидна застраховка „професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи II категория.

4.1.4. да има валидна застраховка „професионална отговорност” в проектирането като лице, изпълняващо проектантска дейност на строежи II категория.

4.2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи:

4.2.1. заверено копие от годишните отчети за приходите и разходите и балансите  за последните 3 приключили финансови години;

Изискването не се отнася за участници - физически лица, които не са регистрирани търговци.

Представянето на отчети за приходите и разходите и балансите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

4.2.2. справка за оборота от проектиране и строително-монтажни работи за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - справка по Образец № 7.

4.2.3. копие от застраховка „Професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи  II категория.

4.2.4. копие от застраховка ”Професионална отговорност в проектирането” като лице, изпълняващо проектантска дейност на строежи II категория.

5. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи по т. 4.2., той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в т. 4.2 документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по реда на Раздел IХ.6.

6. Технически възможности и квалификация.

6.1. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация:

6.1.1. опит в проектирането на подобни инфраструктурни обекти: за последните 3 години,  включително до датата на подаване на офертите за участие не по-малко от 2  изпълнени работни/технически проекти за изграждане и/или реконструкция на релсов път, контактни и кабелни мрежи/. Поне 1 от обектите да e комплексeн и да включва и следните части: конструкции, пътна, отводняване, канализация и електроснабдяване.

6.1.2. опит в извършването на строително-монтажни работи на подобни обекти  за последните 5 години включително до датата на подаване на офертите за участие - не по-малко от 2 обекта, сходни с предмета на поръчката /изграждане и/или реконструкция на релсов път, контактни и кабелни мрежи/., Поне един от обектите да e комплексeн и да включва и следните части:  конструкции, пътна,  отводняване, канализация и електроснабдяване.

6.1.3. квалификация на лицата, които ще изпълняват проектирането: Ръководителят на проекта да е строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство” и да има стаж по специалността не по-малко от 5 г. В проектантския колектив трябва да има минимум по един проектант със следните специалности: Транспортно строителство, профил „Железопътно строителство”, Водоснабдяване и канализация, Геодезия, Електротехника, Електроенергетика и електрообзавеждане. Всички проектанти на участниците трябва да притежават пълна проектантска правоспособност и да са регистрирани в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) или съответен регистър на държавата в която са установени.

6.1.4. квалификация на лицата, които ще изпълняват СМР на обекта: Ръководният и техническият персонал на участниците трябва да притежава опит и квалификация, съответстваща на предмета на поръчката, осигуряващ качественото изпълнение на обекта:

Ключов експерт № 1. Този експерт следва да изпълнява функциите на Ръководител на обекта. Изисквания:

◄  Квалификация: Строителен инженер с образователно-квалификационна степен „Магистър”, със специалност: Транспортно или ЖП строителство.

◄ Професионален опит: Най-малко 5 (пет) години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието;

Ключов експерт № 2 – електроинженер. Изисквания:

◄   Квалификация: Магистър със специалност: „Електроинженер”;

◄ Професионален опит: Най-малко 5 (пет) години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието.

Ключов експерт № 3. Предвижда се експертът да осъществява функциите на „Отговорник по качеството”. Изисквания:

◄ Квалификация: Строителен инженер с образователно-квалификационна степен „Магистър”.

◄ Професионален опит: Най-малко 5 (пет) години професионален опит в областта на строителството, след придобиване на образованието;

Ключови експерти № 4 – Технически ръководители по съответните части: Контактна мрежа, кабелна мрежа и релсов път.

◄ Квалификация: средно техническо образование;

◄ Професионален опит: Най-малко 5 (пет) години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието.

Участниците трябва да разполагат с квалифицирани строителни работници, обезпечаващи  изпълнението на поръчката (видовете СМР, посочени в количествените сметки):

- работници по изграждане и ремонт на релсов път – минимум  15 броя с минимум 3 (три) години опит: код по НКПД 71192001 Строител, релсови пътища и 71192002 Строител, пътища.

- работници по изграждане и ремонт на контактно – кабелна мрежа  – минимум  10 броя с минимум 3 (три) години опит: код по НКПД 72152007 Монтажник, железопътни кабели; или 7432001 – ел.монтьор, изграждане/поддържане/, ремонт на ел.проводни линии и мрежи;или 74132011 – ел.монтьор силови ел.кабели, подземни. Същите трябва да притежават минимум III-та квалификационна група по електробезопастност, както и свидетелства за правоспособност “машинист на подвижни работни площадки” съгласно Наредба № 1 от 2002 г.

6.1.5. Участникът трябва да притежава необходимото техническо оборудване за изпълнението на обществената поръчка:

- специализирани автомобили за монтаж на ККМ, пригодени за работа по трамваен релсов път с междурелсие 1009мм- минимум  2 броя;

- специализирани автомобили РП - минимум  2 броя;

- автокран - минимум  2 броя;

- изкопна машина - минимум  2 броя;

- Багер-чук – минимум 1 брой;

- Самосвали - минимум  3 броя;

- Прицеп – минимум 2 броя;

- Траверсо подбивна машина за междурелсие 1009мм

6.1.6. Участниците в процедурата трябва да разполагат или да имат сключен договор с орган за контрол от вида „С”  (лаборатория), акредитиран съгласно БДС EN/ISO IEC 17020:2005 или еквивалентна акредитация.

6.1.7.  Участникът да е внедрил  следните системи:

- ISO 9001:2008 за управление на качеството на строителството или еквивалент, като обхвата на сертификата трябва да съответства на предмета на поръчката;

- ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалент;

6.2. За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят:

6.2.1. за доказване на опита в проектирането – списък съгласно Образец № 8 с договори, включително стойностите, датите и получателите. За посочените в списъка обекти да се приложат  референции от Възложителите с посочена дата и стойност на договора.

6.2.2. За доказване на опита в строителството – списък съгласно Образец № 8 с договори.За посочените в списъка обекти да се приложат  референции от Възложителите с посочена стойност, дата и място на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

    - за доказване квалификацията на лицата, които ще изпълняват проектирането:  списък на лицата от екипа, които ще изпълняват поръчката по Образец №9, автобиографии на членовете на екипа, копия от дипломи за придобита професионална квалификация. Да се приложи доказателство за ангажираността на съответния специалист за изпълнение на обществената поръчка (копие от трудова книжка, декларация за съгласие и др.).  Когато участникът няма сключен трудов договор с член на екипа, задължително трябва да представи подписана от съответното лице декларация за съгласие  – Образец №.10

6.2.4. удостоверения за пълна проектантска правоспособност и доказателство за вписване в Регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за текущата година или декларация съгласно чл. 49. ал. 1 от ЗОП на членовете на екипа в съответствие с т.6.1.3. или съответните документи, съгласно националното законодателство на чуждестранните лица;

6.2.5. за доказване на квалификацията на лицата, които ще изпълняват строителството:

- Списък на ключовите експерти, които ще изпълняват поръчката по Образец №9А, автобиографии, копия от дипломи за придобита професионална квалификация; За отговорника по качеството да се приложат съответните доказателствени документи за квалификация. Доказателство за ангажираността на съответния специалист за изпълнение на обществената поръчка (копие от трудова книжка, декларация за съгласие и др.).  Когато участникът няма сключен трудов договор с ключов експерт, задължително трябва да представи подписана от съответното лице декларация за съгласие  – Образец №.10.

-  Списъци на работниците по изграждане и ремонт на релсовия път и контактно-кабелната мрежа, придружени от документи доказващи професионалния опит /копия от трудовите книжки или други/, както  и документи удостоверяващи квалификационната група по електробезопастност и свидетелсва за правоспособност за работа  на подвижни работни площадки /само за работниците по контактно-кабелната мрежа/.

-Участниците следва да представят декларация за средния годишен брой на работниците и служителите, за последните три години, включително до датата на подаване на офертата.

6.2.6. За доказване на наличие на механизация за изпълнение на СМР             	     - Списък на механизацията, която участникът ще използва за изпълнение на поръчката, по Образец №11.   Доказателства за възможността на участника да използва тази механизация – справка за дълготрайните материални активи-собственост на участника и/или копие от договори напр. договори за наем, за лизинг, предварителни и др.

6.2.7. документ за собственост или договор с орган за контрол от вида „С”  (лаборатория), акредитиран съгласно БДС EN/ISO IEC 17020:2005.

6.2.8. копие  на сертификати за внедрена система за управление на качеството и  околната среда.

6.3. Декларациите и списъците по т.4.2.2 и т.6.2 се подписват от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно.

6.4. Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава – членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен от процедура по възлагане за обществена поръчка на основание, че не е представил някой от документите, при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

7. Участник може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

8. Условията по т. 7 се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица;

9. Комисията ще приеме, че участникът ще има на разположение ресурсите на трето лице, ако представи договори или други документи, допустими от законодателството на държавата по тяхното местосключване, от които по безусловен начин може да бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила за срока на изпълнение на договора.

9.1. Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии по т. 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 и т.6.1.2.

# Раздел VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса

## VІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.

10. От участие в откритата процедура се отстранява участник, за който е налице което и да е следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП:

10.1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс ;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

10.2. обявен е в несъстоятелност;

10.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

10.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

10.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

10.6. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила  съдебно решение.

10.7. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 т. 1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс към държавата и общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

10.8, има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

10.9.е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс  във връзка с провеждане на процедури за  възлагане на обществени поръчки.

11. Изискванията по т. 10.1 и т. 10.5 и т.10.9  се прилагат, както следва:

11.1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

11.2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

11.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

11.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

11.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

11.6 .при едноличен търговец – за физическо лице –търговец;

11.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

11.8. в случаите по т. 11. 1 – 11.7 - и за прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

12. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 от Закона за обществените поръчки, посочени в т. 10.

13. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници:

13.1. при които лицата по т.11 са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация8;

13.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

14. Когато участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, изброени в т. 10 и изискванията на т. 13, се прилагат за всички членове на обединението, съответно и за подизпълнителите.

## VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

15. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 с декларации по образец, съгласно Приложения № 6.1, 6.2 и 6.3.

16. Липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 се удостоверява със собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по т. 11 и т. 13.1

Забележка: За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

VІ.3. Други обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците:

17. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП.

18. Участникът не отговаря на изискване по т. 4. , т. 6. и т.8 от тази документация.

18.1. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника.

18.2.Представената оферта не отговаря на изискванията на т.66.1 от тази документация.

19. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи след прилагане на чл 68 ал. 9 от ЗОП

20. Не е представен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма.

21.1. Предложеният срок за изпълнение на поръчката е по-голям от 250 (двеста и петдесет) календарни дни, който е максималният срок за изпълнение на обществената поръчка.

21.2. Предложената цена за изпълнение на поръчката е по-висока от посочената в обявлението за обществената поръчка и в настоящата Документация.

# Раздел VІІ. крИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

22.  Оценяването се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта” при следните показатели за определяне на комплексната оценка:

I. Оценка по финансов показател  „предлагана цена”  К1- до 60 т.

Участникът, предложил най-ниската цена получава 60 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:

К1 min

К1 = (((((((((    Х   60

К1 n

, където: 	К1 min – най-ниско предложената цена в лева

К1 n – цената предложена от n-тия участник в лева

Най-високата предложена цена от участниците не трябва да е повече от 10 021 698 лева без ДДС.

II. Оценка по показател „Срок за изпълнение на поръчката”  К2 - до 10т.

Най - краткият срок за изпълнение на поръчката, включително проектиране и строителство получава най-висока оценка – 10 точки.

Оценките на останалите участници се определят по формулата:

К2 min

К2 = ((((((((    Х   10,

К2 n

, където:

К2 min – най-краткия предложен срок за изпълнение на поръчката в календарни дни

К2 n – срок за изпълнение на поръчката, предложен от n-тия участник в календарни дни

Оценява се предложения от участника срок  за изпълнение, определен  като сума от  срока за проектиране и срока за изпълнение на СМР.

III. Оценка по технически показатели	К3 - най-висока оценка – 30 точки.

К3 = Б1 + Б 2+ Б 3+ Б 4

Където:

Б1 – оценка на скрепленията – до 10 т.

- участник, предложил в офертата използване на скрепления с еластичен елемент на релси S49 към бетоновите траверси получава 10 точки.

- участник, предложил в офертата използване на К-образни твърди релсови скрепления /ПАК/ на релси S49 към бетоновите траверси получава 2 точки.

Б2 – оценка на вида на пътя – до 10 т.

- участник, предложил в офертата безнаставов релсов път с неутрализация в участъците, в които има монтирани релси S49 получава 10 т.

- участник, предложил в офертата наставов релсов път през 25 метра в участъците, в които има монтирани релси S49 получава 2 точки.

Б3 – оценка на качеството на опъвателните изолатори на контактната мрежа – до 5 т.

- участник, предложил в офертата изолатори за окачване на елементите на контактната мрежа тип 2В със силиконово покритие получава 5 точки

- участник, предложил в офертата изолатори за окачване на елементите на контактната мрежа тип 2В от стъклотекстолит получава 2 точки

Б4 – оценка на качеството на окачването на контактната мрежа в тунела преди крайно ухо кв. «Борово» – до 5 т.

- участник, предложил в офертата еластично окачване на контактната мрежа в тунела получава 5 точки

- участник, предложил в офертата твърдо окачване на контактната мрежа в тунела получава 2 точки

Общ брой точки за оценка на техническите показатели К3 = Б1 + Б 2+ Б 3+ Б 4

Общ брой точки К= К1 +К2 + К3

23. Максималната възможна комплексна оценка е 100т.

24. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка.

25. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

# РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА

26. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.

27. Всяка оферта трябва да съдържа:

27.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

27.2. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице документът за регистрация се представя в официален превод.

Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Същите следва да представят и документ, който изрично съдържа информация за законният/те представител/и на участника, в случай, че тази информация не се съдържа в удостоверението за актуално състояние.

Забележка: Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице Документът се представя за всяко физическо или юридическо лице в обединението.

27.3. Документ за гаранция за участие. Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата е по образеца съгласно Приложение № 12 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя;

27.4. Копие от документа (фактура) за закупена документация.

27.5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние съгласно т. 4.2; (включително попълнено Приложение №  7)

27.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация съгласно т. 6.2 (включително попълнени Приложения № 8, 9, 9А, 10 и 11.)

27.7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 6.1, 6.2 и 6.3. Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (т. 11 от тази документация), както и лицата по чл. 47, ал. 5 (т. 13.1) от настоящата документация;

27.8. Информация за подизпълнителите, която съдържа:

27.8.1 списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъка се включва в попълнения образец на оферта Приложение №2 и съдържа наименованието на подизпълнителите, видовете дейности, които ще изпълняват и дела на тяхното участие.

27.8.2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката съгласно Приложение № 3;

27.9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал). Пълномощно се представя, когато:

27.9.1. Участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението в съответствие с т. 32 и т. 33;

27.9.2. Офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация.

27.10. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда съгласно образец - Приложение № 15.

27.11. Техническа оферта – следва да бъде изготвена по образеца съгласно Приложение № 4: Срок за изпълнение на обекта; Описание на материалите, които ще се използват в строителството и Предложение за гаранционен срок за извършените СМР.

27.11.1. В предложението за срок на изпълнение на СМР участниците следва да докажат, че предложеното планиране е реалистично чрез представен линеен график. Предложението на участниците за срок за изпълнение на поръчката не може да бъде по-дълъг от 250 /двеста и петдесет/ календарни дни.

27.11.2. Към техническата оферта се прилагат Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали и предлаганите със съответните спецификации и стандарти.

27.11.3. Предложението на участниците за гаранционен срок за извършените строително-монтажни работи не може да бъде по-кратък от минималните гаранционни срокове за конкретния вид СМР, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм. и доп., бр. 49 от 14.06.2005 г.)

27.12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор Приложение № 16.

27.13. Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката, съгласно Приложение № 5 задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена», поставен в плика с офертата. Приложение № 5. се попълва в съответствие с указанията, посочени в него като участниците посочват поотделно цена за проектиране, цена за предвидените СМР, цена за непредвидени СМР в размер на 10% от стойността на предвидените, обща цена в лева без ДДС и обща цена в лева с ДДС.

Предлаганата обща цена без ДДС, в това число с включените 10%  непредвидени СМР, не може да бъде по-висока от 10 021 698 /десет милиона двадесет и една хиляди  шестстотин деветдесет и осем / лева без ДДС;

Направените предложения следва да бъдат обосновани с приложени количествено-стойностни сметки и хонорар сметки.

28.1 Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. Документите по ал.1, т.1 и 6 на чл. 56 от ЗОП; (т. 27.2. и 27.7. от настоящата документация) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по ал.1, т. 4 и 5 на чл. 56 от ЗОП (т.27.5 и т.27.6 от настоящата документация)  се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6;

3. декларация по ал. 1, т. 11 от чл. 56 от ЗОП (т.27.10 от настоящата документация) се представя само от участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителството.

28.2 Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. В споразумението за обединение трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което Участникът следва да съобрази представянето на документите по чл.56, ал.3 от ЗОП. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1.всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на целия договор; 2. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят (упълномощават) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.

29. Всеки подизпълнител трябва да представи документите по чл. 56 ал. 2 от ЗОП

(т. 27.2, т. 27.5,  27.6  т. 27.7 и 27.10. от настоящата документация), а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

30. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 на чл. 56 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 на чл. 56 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

31. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено копие», за такъв документ се счита този, при който копието на документа има следното съдържание:

31.1. «Вярно с оригинала»;

31.2. името и фамилията на лицето, заверило документа;

31.3. датата, на която е извършил заверката;

31.4. собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под заверката.

32. Пълномощното по т. 27.9 следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

33. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението.

34. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва «не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР».

35. Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български.

# Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

## IХ.1. Общи указания

36. Всяко лице може да проучи и/или закупи тази документация за обществената поръчка, наричана по-нататък „документацията”, заедно с приложенията – неразделна част от нея.

37. В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва като подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение от такива лица, закупило документацията, наричано по-нататък „заинтересовано лице”. От датата на подаване на офертата заинтересованото лице придобива статут на участник в процедурата.

38. Подаването на оферта за участие означава, че участникът:

а) познава и приема безусловно всички условия в документацията;

б) приема безусловно клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка;

в) е извършил съответните проучвания, анализи и запознаване с обектите, които са предмет на довършване по настоящата поръчка.

## IХ.2. Ограничаване броя на офертите

39. Всеки участник има право да представи само една оферта

40. Участникът може да подаде само една оферта за която кандидатства, като офертата не може да се предлага във варианти.

## IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата

41. Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, включително и разходите във връзка проучванията и с осигуряването на доказателства за качеството на изпълнение на поръчката, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.

## IХ.4. Ограничаване на определени действия

42. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник, или техни представители и:

а) органите и служители на администрацията на Столична община, в това число на администрацията на Столична община в съответните райони, свързани с провеждането на процедурата;

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие.

43. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, определени с документацията.

44. Не е нарушение на изискването по т. 43 публикуването на съобщение за процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масово осведомяване в страната или в чужбина, както и в интернет, когато това е извършено след публикуването му в регистъра на Агенция по обществени поръчки, наричано по-нататък „обявлението”.

## IХ.5. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата

45. Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, закупило документацията, съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата.

46. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците,  е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:

а) връчване лично срещу подпис, или

б) по факс на посочения от Възложителя и заинтересованите лица/участниците номера;

в) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес;

г) чрез комбинация от средствата по букви „а”-„в”.

47. Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т.І.1) от обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при закупуване на документацията, съответно в офертата на участника.

48. При уведомяване по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите в съответствие с т. 46 и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

49. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, закупили документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.

50. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

51. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

52. При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по:

52.1. чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от Възложителя на задължението да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

52.2. чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП, когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

53. Възложителят предоставя документацията за участие на заинтересованите лица срещу заплащане на посочената в обявлението цена на хартиен и на електронен носител. Всяко лице може да се запознае със съдържанието на документацията за участие на място чрез лицето за контакти или на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, посочено в обявлението.

54. Участникът представя офертата си на хартиен а Ценовото си предложение на хартиен  и електронен носител.

55. При различие в съдържанието на Ценовата оферта на хартиен и на електронен носител, за валиден се счита хартиеният носител.

## IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на допълнителни документи

56. Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави:

56.1. разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до провеждането на процедурата и до техническите спецификации;

56.2. поисканите допълнителни документи, с които разполага, и които не са класифицирана информация.

57. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до изтичането на срока за закупуване на документацията за участие.

58.1 Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се изпращат или предават от Възложителя на всички лица, закупили документацията, в четиридневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията, която предстои да се закупува от други заинтересовани лица. В дадените разяснения, допълнителна информация или допълнителни документи не се посочва лицето, което ги е поискало.

58.2. В случай, че от предоставянето на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по – малко от 6 дни, възложителя е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

## IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите

59. Офертите на участниците ще се приемат във фронт офиса на Столична община, гр. София, ул. “Московска” № 33 до 16:00ч. на 21.02.2013 г.съгласно обявлението за обществената поръчка

60. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 10,00 часа на 22.02.2013 г. в сградата на Столична община. Посочената в тази т.60 дата може да бъде променена от възложителя, като участниците ще бъдат писмено уведомени за такава промяна.

61. Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, два дни  преди тяхното отваряне.

Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

62. Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на представената от него оферта.

63. За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към администрацията на Столична община към лицата, посочени в обявлението.

# РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

64. За участие в процедурата участника подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация.

65. Офертата следва да бъде представена на адреса до часа на датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите.

66. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

66.1. Приложенията и документите, изискващи се в документацията по процедурата, се представят в три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, поставени в плика по предходната точка, както следва:

-три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, поставени в плика по предходната точка, както следва:

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите чл.27, т.27.1-27.10, т.27.12 и т.28 от раздел VІІІ;

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се представя Техническата оферта, изготвена по образеца съгласно Приложение № 4;

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа Ценовото предложение от участника.

66.2. Всички листа в офертата трябва да бъдат подписани, подпечатани и номерирани.

66.3. Срещу всеки документ в списъка на документите се посочва страницата, на която се намира в офертата. Например:

“1. копие на документа за регистрация или единен идентификационен код		стр. 5”

и т.н.

67. Ценовата оферта, изготвена съгласно образец, Приложение № 5 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик, обозначен с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.

68. Офертата е със срок на валидност не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите.

69. Офертата се подава на български език и приложените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

70. При приемане на офертата върху плика по т.66 се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

71. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

72. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон, или други подобни.

73. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”

74. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

# РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите

75. Ако няма получени оферти, Възложителят има право да удължи срока с не повече от 30 (тридесет) дни или да прекрати процедурата с мотивирано решение.

76. Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

76.1. разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;

76.2. оглед на мястото на изпълнение.

77. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

78. За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава след изтичане на срока за получаване на офертите. Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП.

79. Комисията разглежда, оценява и класира офертите по следния ред:

79.1 Комисията започва работа на определените в обявлението дата и час на отваряне на офертите, след получаване на списъка с участниците и представените оферти, като Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, като:

79.1.1 действията на комисията по т. 79.1 са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

79.1.2 при отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията подписват плик № 3 с предлаганата цена. Комисията предлага по един представител на присъстващите участници да подпише пликовете с предлагана цена на останалите участници.

79.1.3. Комисията отваря плик № 2 и най- малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т.14 от ЗОП които той съдържа

С това приключва публичната част от заседанието на Комисията.

79.2.1. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с изискванията за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документ и/или несъответствие с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок от 5 работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

79.2.2. Участникът няма право да представя други документи, освен посочените в протокола по т. 79.2.1.

79.2.3. След изтичане на срока по т. 79.2.1. Комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените документи, с изискванията за подбор на възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

79.2.4. Комисията по всяко време може да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

79.3. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не отговаря на условията по раздел VІ от настоящата документация.

79.4. Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка на ЕС, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или правноорганизационната му форма.

79.5. Възложителят обявява на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg,  датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, един ден преди тяхното отваряне.

79.6. Пликът с цената, предлагана от участник, който не е удовлетворил критериите за подбор, не се отваря.

79.7. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

79.8. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и то е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да е по- кратък от 3 (три) дни, след получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

79.8.1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

79.8.2. предложеното техническо решение;

79.8.3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

79.8.4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

79.8.5. получаване на държавна помощ.

79.9. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка по т. 79.8 или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

79.10. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

79.11. Комисията класира участниците в съответствие с раздел VII (Критерий за оценка на офертите) от настоящата документация.

79.12. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите.

79.12.1. Протоколът съдържа:

79.12.1.1. състав на комисията и списък на консултантите;

79.12.1.2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

79.12.1.3. становищата на консултантите;

79.12.1.4. резултатите от разглеждането на допуснатите оферти;

79.12.1.5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до оценяване;

79.12.1.6. дата на съставяне на протокола.

79.12.2. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

79.12.3. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола по т. 79.12 на възложителя.

# РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата.

80. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията съгласно чл. 73 ал. 1 от ЗОП.

81. В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено – чрез писмо или факс, класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят искането. Участник приел изменението, е задължен да удължи срока на гаранцията за участие.

82. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

83. Възложителят в 3-дневен срок от решението за прекратяване уведомява участниците за прекратяването на процедурата.

84. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка на някое от основанията по чл.39, ал.1, т.3, 5 и 6 или ял.2 от ЗОП, Възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

84.1. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП.

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал 1 и 5 от ЗОП или на посочените обявлението изисквания на чл. 47, ал.2 от ЗОП.

85. На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка.

85.1. Решенията на Възложителите се обжалват пред Комисията за защита на

конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни зисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

85.2.На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпа или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по чл.120, ал. 1 от ЗОП.

85.3. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1). изтичане на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна;

2). получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

3). публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз.

85.4. Срокът за обжалване на решението по т 85.3 1) тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1). жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението;

2). документацията не е публикувана едновременно с обявлението;

3). документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

85.5.  Жалбата по т.85.2 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното

действие, а ако лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

85.6. Жалба срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за

определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата". Когато с жалбата е поискана временната мярка, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка."

85.7. Жалба срещу решението за определяне на Изпълнител спира процедурата за

Възлагане на обществената поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е

допуснато предварително изпълнение.

# РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на

# поръчката

86. Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на обществената поръчката (съгласно Приложение № 17) с участника в процедурата, определен за изпълнител.

87. Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят може да сключи договора и преди изтичане на 14-дневния срок по предходното изречение когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник.

88. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор представен в документацията и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществена поръчка.

89. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

90. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

90.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 10 (чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП), издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите, когато те се отнасят до обстоятелства, вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документите по т. 10.4, т. 10.5 и т. 10.6, или когато те не включват всички случаи по т. 10, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

90.2. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, издадени преди датата на сключване на договора. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението.

90.3. Гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и раздел «ГАРАНЦИИ» от настоящите указания.

90.4. Удостоверение за регистрация в професионален регистър на строителите - Централния регистър на Камарата на строителите за строежи от втора категория или съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство с обхват на дейностите, съответстващи на изпълнение на строежи от втора категория. Когато участникът е обединение, удостоверението за регистрация в професионалния регистър се представя от поне един от партньорите в обединението.

90.5. Когато определеният изпълнител е обединение, договорът се сключва след представяне на заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ. Ако обединението се състои от чуждестранни лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени (чл.49 от Правилника за прилагане на ЗОП).

91. В случай, че участникът, определен за изпълнител, не представи някой от документите по т. 90, това представлява достатъчно основание за анулиране на възлагането и Възложителят може да определи за изпълнител участникът, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

91.1. В случай, че участникът, определен за изпълнител, откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката, Възложителят може да определи за изпълнител участника, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

92. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, Възложителят прекратява процедурата.

# РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения

93. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата – 100 000 /сто хиляди/ лева;

Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника.

93.1. Гаранция за авансово плащане – представя се от Изпълнителя в срок до 60 календарни дни от подписване на договора, в размер на 10 % от стойността на СМР.  Гаранцията е във форма, посочена в тръжната документация или друга форма, приемлива за Възложителя. Нейния размер се намалява пропорционално от всяко дължимо междинно плащане на строително- монтажните работи.

94. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 /три/ на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде до издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.

95. Гаранциите се представят в една от следните форми:

95.1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (Столична община):

Банка: Общинска банка, клон "Врабча"

IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301

BIC: SOMBBGSF

95.2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.

96. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.

96.1. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

97. Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

98. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

99. Възложителят има право да задържи гаранциите за участие на процедурата в случаите по чл. 61 от ЗОП.

99.1. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП.

# РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

100. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

# РАЗДЕЛ ХVІ. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1. Идейни инвестиционни проекти по всички части /CD/.

Приложение № 1А. Информация за спирките по трамвайната линия по бул.”България” /от бул.”Витоша” до крайно ухо “борово”/

Приложение № 2. Образец на оферта

Приложение № 3. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка;

Приложение № 4. Образец на техническа оферта;

Приложение № 5. Образец на ценова оферта.

Приложение № 6.1. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1  и ал.2 , т.2 и т.5 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 6.2. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т.1, т.2а, т.3 и т.4 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 6.3. Образец на декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 7. Справка за приходите от договори за последните 3 години

Приложение № 8. Образец на списък на  договори.

Приложение № 9. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за при изпълнение на проектирането.

Приложение № 9А. Образец на списък-декларация за ключовите експерти, които ще отговарят за  изпълнението на строителството.

Приложение № 10. Образец на декларация за съгласие на лице за участие като член на екипа на участника в изпълнението на обществената поръчка

Приложение № 11. -Образец на списък на механизацията, която ще бъде използвана от участника за изпълнение на поръчката;

Приложение № 12   Образец на банкова гаранция за участие в процедурата;

Приложение № 13  Образец на банкова гаранция за авансово плащане;

Приложение № 14  Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора;

Приложение №15. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки.

Приложение №16. Образец на декларация за приемане на условията в проекта на договор;

Приложение № 17. Проект на договор за обществената поръчка;

Приложение № 1А

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПИРКИТЕ ПО ТРАМВАЙНАТА ЛИНИЯ ПО БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”

/от бул.”Витоша” до крайно ухо “Борово”/

| № по ред | Код на спирката | Наименование на спирката | Площ на перона /м2/ | Захранване | Обща дължина,м | Полагане на кабел по таван, м | Полагане на кабел по стена, м | Изкоп за тръбна мрежа,м | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1737 – отиване | “ПГ по текстил” | 48,4х3,36= 162,6 | От табло на “Егида“ в подлеза | 41 | 10 | 25 | 6 | След перона има трева |
| 2. | 1738-връщане | “ПГ по текстил” | 46,4х3,15= 146 | От табло на “Егида“ в подлеза | 100 | 25 | 30 | 45 | След перона има трева |
| 3. | 0271 -отиване | бул.”Акад.Ив.Гешов” | 45,4х3,80= 172,5 | От табло на “Егида“ в подлеза | 120 | 46 | 26 | 48 | Зад подлеза има площ 18х3,8-68м2 |
| 4. | 0272 -връщане | бул.”Акад.Ив.Гешов” | 45х4,80= 216 | От табло на “Егида“ в подлеза | 115 | 50 | 20 | 45 | Зад подлеза има площ 14,2х3-42,6м2 |
| 5. | 1304-отиване | пл.”Ручей” | 35,7х3,15= 112,45 | От табло на “Егида“ в подлеза | 60 | 10 | 15 | 35 | Перона свършва с парапет -след това трева |
| 6. | 1305-връщане | пл.”Ручей” | 33,8х3,5= 118,3 | От табло на “Егида“ в подлеза | 40 | 20 | 15 | 5 | Перона свършва с парапет -след това трева |
| 7. | 0312 - отиване | бул.”Г.Делчев” | 35х3,5= 122,5 | От табло за осветление в подлеза | 103 | 50 | 17 | 36 | Зад подлеза има площ 10,5х2,5-26,2м2 Перона свършва с парапет |
| 8. | 0313 връщане | бул.”Г.Делчев” | 35,8х3,9= 139,6 | От табло за осветление в подлеза | 104 | 50 | 16 | 38 | Зад подлеза има площ 11,5х1,5 -17,2м2 Перона свършва с парапет |
| 9. | 0672 отиване | ж.к.”Мотописта” | 35,9х3,4= 122 | От табло на “Егида“ в подлеза | 82 | 30 | 14 | 38 | Перона свършва с парапет |
| 10. | 0671 - връщане | ж.к.”Мотописта” | 35,7х3,5= 125 | От табло на “Егида“ в подлеза | 49 | 30 | 14 | 5 | Перона свършва с парапет |
| 11. | 2212 -отиване | ул.”Т.Каблешков” | 35,6х4,3= 153 | От табло на “Егида“ в подлеза | 97 | 40 | 21 | 36 | Зад подлеза има площ 11,5х2 -23м2 Перона свършва с парапет |
| 12. | 2211 - връщане | ул.”Т.Каблешков” | 33,4х3,40= 113,56 | От табло на “Егида“ в подлеза | 105 | 50 | 19 | 36 | Зад подлеза има площ 8,5х2,5 -21,2м2. Перона свършва с парапет |
| 13. | 0581-крайна спирка | ж.к.”Борово” | 98х3,4=333 перон и допълнени към стълбите | - | - | - | - | - | Освен перона се възстановява и плочника към стълбите |
| 14. | 0582 –начална спирка | ж.к.”Борово” | 35х6,3=220 За възстановяване 15х6,3- 94,5 | От крайна станция на “Столичен електротранспорт” | 18 | - | 15 | 3 | От всичко 220м2 остават да се възстановят 94,5м2 |

Всичко за възстановяване                               2131м2                                1034м                 411м               247м           376м

Образец

Приложение №2

До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

банкови сметки: […]

О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово”” във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"

С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово”” във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ".

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и, ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законноустановения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 180 календарни дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата и неразделна част от нея «Техническа оферта» и «Ценова оферта».

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Лицето, които има представителна власт да подпише договора за възлагане на обществената поръчка е [имена и длъжност], в качеството му на [управител, изпълнителен директор, пълномощник и т.н.]. Представителната власт на лицето се удостоверява с [наименование на документа], който е приложен към тази оферта.

При изпълнение на поръчката [ще използвам/няма да използвам] подизпълнители.

Подизпълнителите, които ще използвам при изпълнение на поръчката, дейностите, които ще изпълняват, и дела на тяхното участие (процент от общата цена на договора) са, както следва:

| № | Наименование | БУЛСТАТ/ЕИК | Видове дейности, които ще изпълнява | Дял на участието в обществената поръчка (процент от общата цена на договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в приложения списък по т. 27.1 от документацията за участие.

[дата]

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Образец

Приложение № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

Долуподписаният /та/ […]

с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […],

в качеството ми на [длъжност, или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на подизпълнителя] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. [Аз лично/Представляваното от мен дружество [наименование на дружеството]] ще [участвам/участва] като подизпълнител на участника [наименование на участника], ако същият бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет “Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово”” във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"

2. Видовете и обема дейности, които ще изпълнявам като подизпълнител са: [наименование изброяват се дейностите и обема].

3. [Аз лично/Представляваното от мен дружество] не [участвам/участва] в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.

[дата на подписване]					Декларатор: [подпис]:

Образец

Приложение №4

До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]

Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово”” във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"

1. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за срок за изпълнение на поръчката, както следва:

Срок за изпълнение на поръчката: …………………………/словом/ календарни дни в т.ч.

1.1. Срок за проектиране		…………………………/словом/ календарни дни.

В предложения срок за проектиране се включва срока за одобрение на разработения инвестиционен проект от Експертен технически съвет на Възложителя.

В предложения от участника срок за проектиране не се включва срока за съгласуване на разработения от него работен инвестиционен проект.

1.2. Срока за изпълнение на СМР 	…………………………/словом/ календарни дни.

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не може да бъде по-голям от 250 (двеста и петдесет) календарни дни.

2. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности …………………………………………

Забележка: Предложението за гаранционен срок не може да бъде по-малко от минималните гаранционни срокове за конкретния вид СМР, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм. и доп., бр. 49 от 14.06.2005 г.)

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения:

- Линеен график за изпълнение на поръчката.

- Списък на основните материали и съоръжения,които ще се вложат при строителството.

- Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите продукти със съответните спецификации и стандарти.

- Други по преценка на участниците

2.СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ,КОИТО ЩЕ СЕ     ВЛОЖАТ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО

№1. РЕЛСОВ ПЪТ

| № по ред | Изделие | Тип | Описание | Стандарт | Производител | Страна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улейни релси Тип Феникс |  |  |  |  |  |
| 2. | Виньолови релси |  |  |  |  |  |
| 3. | Безстеблени релси |  |  |  |  |  |
| 4. | Скрепления |  |  |  |  |  |
| 5. | Траверси |  |  |  |  |  |
| 5. | Баласта |  |  |  |  |  |
| 6. | Стрелки |  |  |  |  |  |
| 7. | Видове заварки |  |  |  |  |  |
| 8. | Преходи |  |  |  |  |  |
| 9. | Обезшумяване |  |  |  |  |  |
| 10. | Крепежни материали |  |  |  |  |  |
| 11. | Спиркови навеси |  |  |  |  |  |
| 12. | СЗВЕИТ |  |  |  |  |  |

№2.ОТВОДНЯВАНЕ

| № | Изделие | Тип | Описание | Стандарт | Производител | Страна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полиетиленови дренажни гофрирани тръби с двойна стена Ф160 |  |  |  |  |  |
| 2. | ПВЦ тръби Ф200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Улична ревизионна шахта с чугунен капак до 2м |  |  |  |  |  |
| 4. | Стоманени тръби Ф450мм |  |  |  |  |  |
| 5. | Стоманени тръби Ф600мм |  |  |  |  |  |
| 6. | Стоманени тръби Ф800мм |  |  |  |  |  |
| 5. | Чугунени тръби Ф300мм |  |  |  |  |  |

№3. КОНТАКТНА И КАБЕЛНА МРЕЖА

| № | Изделие | Тип | Описание | Стандарт | Производител | Страна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контактен проводник Ri 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Бронзово въже 35мм2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Бронзово въже 50мм2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Медно въже 70мм2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Кабел средно напрежение 1X185мм2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Кабел правотоков ниско напрежение1X500мм2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Изолатори |  |  |  |  |  |
| 8. | Стълбове |  |  |  |  |  |

№4 Спиркови знаци с вградено електронн информационно    табло/СЗВЕИТ/,спиркови навеси и перони

| № | Изделие | Тип | Описание | Стандарт | Производ. | Страна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | СЗВЕИТ |  |  |  |  |  |
| 2. | Спирков навес |  |  |  |  |  |

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Образец

Приложение № 5

До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], участник в процедура за възлагане на  обществена поръчка за […],

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово”” във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка “Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово””, както следва:

| 1. | Цена за проектиране без ДДС | ………………………………. /....словом/ лева |
| --- | --- | --- |
| 2. | Цена за проектиране с ДДС /т.1 +20% ДДС/ | ………………………………. /....словом/ лева |
| 3. | Цена за изпълнение на предвидените СМР без ДДС | ………………………………. /....словом/ лева |
| 4. | 10 % за непредвидени СМР Забележка: 10% от цената по т.3 | ………………………………. /....словом/ лева |
| 5. | Цена за СМР в това число 10% за непредвидени СМР без ДДС /т.3+т.4/ | ………………………………. /....словом/ лева |
| 6. | Цена за СМР в това число 10% за непредвидени СМР с ДДС /т.5+20% ДДС / | ………………………………. /....словом/ лева |
| 7. | Обща предложена цена с ДДС /т.2 + т.6/ Забележка: Предложението на участника не може да бъде повече от 10 021 698 /десет милиона двадесет и една хиляди шестстотин деветдесет и осем / лева без ДДС | ………………………………. /....словом/ лева |

Прилагам Хонорар-сметка и Количествено-стойностни сметки, които обосноват направеното предложение.

2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка						…........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда			.................... %

- допълнителни разходи върху механизацията		.................... %

- доставно-складови разходи 				.................... %

- печалба							.................... %

3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на поръчката.

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Приложения:

- Хонорар-сметки /на хартиен и електронен носител/.

- Количествено-стойностни сметки /на хартиен и електронен носител/.

[дата]					ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Образец

Приложение № 6.1

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т.5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ................................................................................................

(трите имена)

в качеството ми на ...........................................................на………………………....

(длъжност)                                      (наименование на участника)

с ЕИК........................., със седалище и адрес на управление............................................... участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово”” във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъждан /а/ с влязла в сила присъда (с влязло в сила определение съм реабилитиран) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по  чл. 253 -  чл. 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по  чл. 301 -  чл. 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - чл. 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл.313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

2. Не съм лишен /а/ от правото да упражнявам професията си.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя Възложителя.

Известно ми е, че вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: .............................	Декларатор: .............................

гр. ........................................							(подпис)

Образец

Приложение №6.2

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т.2а, т. 3 и т.4 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ..............................................................................................................

(трите имена)

с адрес..............................................................................................................................

в качеството ми на ...........................................................на………………………...........................

(длъжност)                                                      (наименование на участника)

с ЕИК, регистрирано в.................., със седалище и адрес на управление............................................... ................................................................. участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово”” във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност;

2. Представляваното от мен дружество не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Представляваното от мен дружество не е в открито производство по несъстоятелност, и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, дружеството не е преустановило дейността си);

4. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

5. Представляваното от мен дружество няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на   чл. 162, ал. 2   от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл сила акт на компетентен орган, (или има такива задължения, но е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията).

(Когато участникът е чуждестранно лице, този текст се замества с  „Представляваното от мен дружество няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството е установено”).

6.Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя Възложителя.

Известно ми е, че вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: .................................. 	Декларатор: ..............................

гр. ........................................							(подпис)

Образец								Приложение № 6.3

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

по  чл. 47, ал. 5 от  Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ......................................................................................................

(трите имена)

с адрес..............................................................................................................................

л.к. №...................................., издадена на ............................. от......................................., в качеството ми на ...........................................................на………………………...........................

(длъжност)                                                      (наименование на участника)

с ЕИК, регистрирано в..................,  със седалище и адрес на управление............................................... .................................................................. участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово”” във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм свързано лице по смисъла на  §1,  т.23 а от Допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя или със служителите на ръководна длъжност в неговата организация.

2.  Не съм  сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя Възложителя.

Известно ми е, че вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................................... 	Декларатор: ..............................

гр. ........................................	(подпис)

Приложение № 7

Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово”” във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"

справка за реализиран специализиран оборот от договори за ПРОЕКТИРАНЕ

| № | Описание на предмета на договора | Приходи от договори за .......г. ./лева/ | Приходи от договори за ...........г. ./лева/ | Приходи от договори за ............г./лева/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общ размер на специализирания оборот по съответните години |  |  |  |

справка за реализиран специализиран  оборот от договори за строително-монтажни работи

| № | Описание на предмета на договора | Приходи от договори за .......г. ./лева/ | Приходи от договори за .........г. ./лева/ | Приходи от договори за .........г. ./лева/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общ размер на специализирания оборот по съответните години |  |  |  |

[дата]						 							ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

Приложение № 8

Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово”” във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"

СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА РАБОТНИ/ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ, СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА /ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РЕЛСОВ ПЪТ/, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ДО ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ

| № | Обект (предмет) на договора | Възложител | Стойност (цена) на договора | Дата на сключване | В качеството на: главен изпълнител; участник в обединение; подизпълнител | Период на изпълнение на поръчката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ за строително-монтажни работи В ОБЕКТИ, СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА /изграждане и/или реконструкция на релсов път изпълнени през последните пет години включително до датата на подаване на офертите за участие

| № | Обект (предмет) на договора | Възложител | Стойност (цена) на договора | Дата на сключване | В качеството на: главен изпълнител; участник в обединение; подизпълнител | Период на изпълнение на поръчката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

[дата]						 								ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

Приложение № 9

Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово”” във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, които ще участват за изпълнение на ПРОЕКТИРАНЕТО: “Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово”” във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"

| № | Име, презиме, фамилия | Общ професионален опит (години) | Образование, квалификация | Длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка | Вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[дата]													ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

Приложение № 9А

Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово”” във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"

СПИСЪК НА КЛЮЧОВИТЕ ЕКСПЕРТИ, които ще участват за изпълнение на поръчката

“Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово””

| № | Име, презиме, фамилия | Общ професионален опит (години) | Образование, квалификация | Длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка | Вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[дата]													ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

Образец									Приложение № 10.

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Долуподписаният …………………………………………… лична карта №…………………………, изд. на ………………….от ………………, адрес ……………………………….

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Че съм съгласен и ще участвам като ключов експерт при изпълнение на поръчка с предмет: “Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово”” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ", в случай, че за изпълнител на поръчката бъде определено следното лице: ………………………………………………….

- Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

...........................                                     Декларатор:   ...............................

дата на подписване

Приложение № 11.

Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]

представлявано от[трите имена]в качеството на [длъжност, или друго качество]

сБУЛСТАТ/ЕИК[…], регистрирано в […], със седалище […]и адрес на управление[…],

адрес за кореспонденция: […], участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово”” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"

СПИСЪК НА МЕХАНИЗАЦИЯТА, коЯТО ще ИЗПОЛЗВАМЕ ЗА изпълнение на поръчката “Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово””

| № | Вид на машините, съоръжението | Години на машината, съоръжението | Права на участника върху машината, съоръжението –наем, лизинг, собственост и др.под |
| --- | --- | --- | --- |

Прилагаме следните документи, удостоверяващи възможността ни да използваме тази механизация:

1......................

[дата]							ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

Образец

Приложение № 12

До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в обявената с решение [номер, дата, ДВ] на кмета на Столична община обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово””на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ".

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ е длъжен да представи с офертата си гаранция за участие в размер на ……………….. (………..) лева под формата на паричен депозит или банкова гаранция. УЧАСТНИКЪТ е избрал гаранцията за участие да бъде под формата на банкова гаранция.

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от Вас банкова сметка сумата от ………….. (……………) лева, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил някое от следните действия:

- оттеглил е офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти;

- е определен за изпълнител и не е изпълнил задължението си да сключи договора за обществена поръчка.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в [час, ден, година], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Столична община или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

[БАНКА]

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката]

[подписи и печат на банката]

ОБРАЗЕЦ № 13

До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР

Ние, ………………………..................................... /посочва се име на банка/ ................... със седалище ……………………….. /посочва се адрес на банка/.................. сме уведомени, че на ……………………. /посочва се коректната дата/...................... между Вас, ………………………............. /посочва се името на Възложителя/........................., като Възложител и фирма/лице …………/посочва се името на избрания изпълнител) ……………, със седалище ……………………………………………………. /посочва се адрес на управление на избрания изпълнител/, БУЛСТАТ ……………………, като Изпълнител, е сключен договор № ……………………… с предмет: „......................изписва се наименованието на договора..............................................” на обща стойност ……………………….. /посочва се цифром/................................................. / посочва се словом/.

В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за авансово плащане за сумата ……………. /цифром/, ………………………………лева…/словом/, представляваща 10 % от стойността на договора, която е посочена в приетата оферта на Изпълнителя. Във връзка с гореизложеното и по искане на фирмата/лицето …………………………………………….., ние, ……………………………………………… /име на банка се посочва/............................... се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим  сума в размер на … ………………….. /посочва се цифром/ ……………………………………………лева. /посочва се словом/ в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че …….........................………………фирмата/лицето ……………………………………… не е изплатила обратно на Възложителя цялата сума на авансовото плащане при поискване на Възложителя или договорът е бил прекратен по каквато и да е причина.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са автентични и ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване и изтича изцяло  до датата, към която Изпълнителят е възстановил изцяло размера, изплатен му авансово от Възложителя, в съответствие с условията по договора. В момента, в който оставащия размер е равен на нула, тази гаранция също се равнява на нула или престава да действа,  независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Подпис и печат:

(БАНКА)

Образец

Приложение № 14

До

Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на изпълнителя на обществената поръчка], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № /г. [посочва се № и дата на Решението за определяне на изпълнителя] е обявен за класиран на първо място и за изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово”” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"  .

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на ………….. (……………) лв., представляващи 3 (три) на сто от цената, без ДДС, за изпълнение на договора, за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от вас банкова сметка всяка сума, предявена от Вас, в рамките на посочения по-горе размер от ………….. (……………) лв., в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Столична община или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

[БАНКА]

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката]

[подписи и печат на банката

Приложение № 15

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /та/ […]

с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […],

в качеството ми на [длъжност, или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на участника/поидзпълнителя] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово”” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При определяне на предлаганата от [наименование на участника/поидзпълнителя] цена е спазено изискването за минимална цена на труда, съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

[дата на подписване]					Декларатор: [подпис]:

Приложение № 16

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА  В  ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

(чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП)

Долуподписаният /-ната/ 						  с лична карта № 		, издадена на 			 от 			                     , с ЕГН	           , в качеството ми на	_________________________ (посочете длъжността) на  				   					(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово”” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)

# Footnotes

Прилага се копие от решението

Прилага се копие от обявлението

Чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Чл. 48, ал. 1 от ЗОП.

Чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията

Чл. 9 от ЗОП

§ 1, т. 33 от допълнителната разпоредба на ЗОП

Срокът на валидност е дефиниран в чл. 58, ал. 1 от ЗОП като „времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти”.

чл. 65, ал. 2 от ЗОП

чл. 69, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.

Оставя се вярното.

Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:

Оставя се вярното.

Оставя се вярното.

Оставя се вярното.

Описват се документите, чрез които участника ще удостоверява възможностите си да ползва посочената от него механизация като напр. справка за дълготрайните материални активи-собственост на участника и/или копие от договори /в тома число предварителни/, които осигуряват правото на участника да ползва механизацията за изпълнение на поръчката напр. договори за наем, за лизинг и др. под.

Срокът на валидност на гаранцията се попълва от банката, в зависимост от офертата на УЧАСТНИКА. Срокът на валидност трябва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата на УЧАСТНИКА.

Подава се от участника в процедурата и от всеки от подизпълнителите, които ще извършват СМР.

Оставя се вярното.

В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко едно от тях

- Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия  участника по регистрация.