Приложение №3 - технически спецификации

Лаптоп- 4 броя

| Процесор | Intel Core i5-3320M (2.6/3.3GHz, 3MB Cache) |
| --- | --- |
| Памет | Поне 4 GB DDR3 1600 MHz |
| Видеокарта | С поне 1 GB DDR3 или DDR5 собствена памет |
| Диск | 750GB SATA II 7200RPM |
| Екран | 15.6 инча, HD |
| Оптично устройство | DVD записвачка |
| Свързаност | 10/100/1000 Mbps 802.11 a/b/g/n Bluetooth |
| Интерфейси | 2хUSB 2.0 2xUSB 3.0 HDMI или Display Port Изход за външен монитор (VGA порт) Изход за слушалки и тонколони Вход за микрофон Вход за мрежови кабел четец за карти памет |
| Батерия | 6 клетъчна |
| Гаранция и поддръжка | поне 2 години |
| Операционна система | Windows 7 - 64 бита |

Компютри - 3 броя

| Процесор | Intel® Core™ i5-2400S (2.50GHz, 6MB cache, 4 cores); |
| --- | --- |
| Чипсет: | Intel® H61 Express; |
| Памет: | 4 GB 1333 MHz DDR3; |
| Слотове за памет: | 4 DIMM; |
| Вътрешна памет: | 500 GB SATA 3.0 GB/s (7200 rpm); |
| Оптична памет: | DVD Recordable |
| Графика: | Integrated Intel HD 2000/3000 |
| Портове: | Поне 4 х USB 2.0 1 serial 1 PS/2 keyboard 1 PS/2 mouse 1 DisplayPort 1 VGA 1 line in 1 line out 1 RJ-45 |
| Слотове: | 2 PCI Express x 1 1 PCI Express x 16 |
| Мрежов интерфейс: | Gigabit Ethernet |
| Гаранция и поддръжка | поне 2 години |

Мултифункционално устройство за печат - 1 брой

| Функция скенер | Да |
| --- | --- |
| Функция факс | Да |
| Функция принтер | Да |
| Функция копир | Да |
| Резолюция | До 1200 х 1200 dpi |
| Скорост на печат | 33 страници в минута |
| Скорост на копир | 30 стр/мин |
| Скорост факс | 33.6 kbps (3 сек/стр.) |
| Памет | 256 MB |
| Процесор | 500 MHz |
| Интерфейс | USB 2.0 RJ-11 Ethernet 10/100/1000 Base-TX network |
| Формат | А4 |
| Гаранция и поддръжка | поне 2 години |

UPS - 1 брой

| Входящо напрежение, честота | 100V-284V, 40-70 Hz |
| --- | --- |
| Изходяща мощност | 2200 VA / 1980 W |
| Изводи | 8 х 8 IEC C13 (10A) 1 x IEC C19 (16A) |
| Гаранция и поддръжка | поне 2 години |

Проектор - 1 брой

| Тип | LCD |
| --- | --- |
| Разделителна способност | 1024 x 768 |
| Мащаб на картината | 4 : 3 |
| Контраст | 3000:1 |
| Яркост | 2800 ANSI лумена |
| Входове | VGA 2xRGB D-sub 15 pin Video S-Video HDMI / DVI - D |
| Гаранция и поддръжка | поне 2 години |

VGA удължител за предаване на видео сигнал - 1 брой

| Разстояние на предаване | До 180 метра |
| --- | --- |
| Максимална резолюция | 1280 х 1024 |
| Вид на сигнала | VGA |
| Гаранция и поддръжка | поне 2 години |

Охладителни подложки за лаптоп - 4 броя

| Скорост на перката | 1600 rpm ±10% |
| --- | --- |
| Консумация | 1.1 W |
| Размер | Подходящ за лаптопи с размер на дисплея до 16 инча |
| Шум | 17.6 dB |
| Въздухоизместване | 0.013 m3/s |
| Гаранция и поддръжка | поне 1 година |

Мишка за компютър - 7 броя

| Технология на устройство | Оптична |
| --- | --- |
| Тип на свързване | USB |
| Брой бутони | 3 |
| Съвместими операционни системи | Windows XP Windows 7 |
| Гаранция и поддръжка | поне 2 години |

Клавиатура за компютър – 3

| Тип на свързване | USB |
| --- | --- |
| Съвместими операционни системи | Windows XP Windows 7 |
| Брой бутони | 107/108 |
| Гаранция и поддръжка | поне 2 години |

Монитори - 3 броя

| Тип на LCD панела | TFT-LCD |
| --- | --- |
| Размер на панела | 19 инча / 48.3 см |
| Съотношение на на размерите на картината | 16:10 |
| Оптимална разделителна способност | 1440 х 900 при 60Hz |
| Време на отговор | 5 мс |
| Яркост | 250 cd/m2 |
| Контраст | 1000:1 |
| Комуникационни портове | D-sub DVI |
| Гаранция и поддръжка | поне 2 години |