## Slide 1: „Ремонт и обновяване на Борисова градина - историческа част", гр. София

## Slide 2: II. ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ разрушени и амортизирани алейни настилки, емблематични обекти като езерото с лилиите, алпинеума, чешми и други водни елементи с художествена украса. Отводнителните елементи са частично или изцяло компрометирани, водоснабдяването е нарушено, липсват осветителни тела в части от парка.

## Slide 3: II. ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ

## Slide 4: II. ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ Паркови елементи - чешми

## Slide 5
ІІІ. ОБЕКТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ, ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗНАКОВИ МЕСТА В ПАРКА
ЕЗЕРОТО С ЛИЛИИТЕ – включва възстановяване на настилката: 8 400 кв.м асфалтова, 200 кв.м. гранитен паваж, 950м подмяна на бордюри; осветление монтаж на 19 стълба с 38 лед осветителни тела; видеонаблюдение – 15 камери; възстановяване на площадкова ВиК мрежа; ремонт на езерото с преместване, съхраняване и връщане на лилиите; възстановяване на фонтана и автентичните скулптурни композиции в езерото н на чешмата, паркови елементи и обзавеждане – подпорни стенички, пейки, кошчета; озеленяване.

## Slide 7: ІІІ. ОБЕКТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ, ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Предвидено е, чешмите с декоративни пластики да бъдат възстановени по фотографска и друга архивна информация в оригиналния им облик. Подобен подход е приложен и за декоративните пластики при езерцата, фонтаните и детската площадка, скулптурни украси, като жерави на островчето в езерото с водоплаващите птици, чучурите с форма на лъвски глави при водната площ зад Братската могила. ЧЕШМА С ФИГУРИ НА МЕЧЕ И ПИНГВИНИ ПРИ ЕЗЕРОТО С ЛИЛИИТЕ СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

## Slide 8: ЧЕШМА С ФИГУРА НА МАЙМУНКА СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

## Slide 9: МАСИВЕН ПОСТАМЕНТ С ФИГУРА НА КОЗЛЕ СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

## Slide 10: ЕЗЕРО С МАСИВЕН ПОСТАМЕНТ С ФИГУРА НА ЖЕНА СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

## Slide 11: ПЛАСТИЧНА ФИГУРА НА ОРФЕЙ ДО ЛЯТНАТА ЕСТРАДА СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

## Slide 12: ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ /С ЕЛЕМЕНТИ ОТ МАСИВНИ ЧУГУНЕНИ ОТЛИВКИ/

## Slide 13: ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ /С ЕЛЕМЕНТИ ОТ МАСИВНИ ЧУГУНЕНИ ОТЛИВКИ/

## Slide 14: МАЛКИ ЧЕШМИ СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ /С ЕЛЕМЕНТИ ОТ МАСИВНИ ЧУГУНЕНИ ОТЛИВКИ/

## Slide 15: НАСТИЛКИ ПРИ ЕЗЕРОТО С ЛИЛИИТЕ СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

## Slide 16: ЕЛЕМЕНТИ НА ПАРКОВАТА СРЕДА ПРИ ЕЗЕРОТО С ЛИЛИИТЕ СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

## Slide 17: ЕЛЕМЕНТИ НА ПАРКОВАТА СРЕДА ПРИ ЕЗЕРОТО С ЛИЛИИТЕ СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

## Slide 18: ПОДХОД ПРИ ЕЗЕРОТО С ЛИЛИИТЕ ПО ГЛАВНАТА ОС НА ПАРКА СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

## Slide 19: НАСТИЛКИ СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

## Slide 20: Алпинеум Проекта предвижда възстановяване на ландшафтната стойност на алпинеума в парк „Борисова градина”. Това се предвижда чрез ремонтиране на помпената станция, коритата на водната каскада и преливниците. Ремонт на настилките, стъпалата и парковото осветление в този участък. Предвижда се и ремонт на беседката в началото на алпинеума. Премахване на издънковата растителност и добавяне на нова.

## Slide 21: КРАЙ