ОБЕКТ: Велотрасе по бул. “България” от бул. „Гоце Делчев” до бул. „Фр. Нансен” и отклонение до метростанция при музей „Земята и хората”

ЧАСТ:  Пътни работи

ФАЗА:  ТП

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

- Общи положения

Настоящият работен проект е изготвен по възлагане на инвеститора Столична община с писмо № 7000 - 379/22.05.2012г.

Проектът предвижда изграждане на велострасе по бул. „България” от бул. „Гоце Делчев” до бул. „Фр. Нансен” и отклонение до метростанция при музей „Земята и хората”. Проектираната велоалея е еднопосочна до кръстовище бул. „Петко. Ю. Тодоров” – бул. „България” и кръстовище бул. „Акад. Иван. Ев. Гешов” – бул. „България”, с дължина 2180 м. В останалият участък от трасето до бул. „Фр. Нансен” велоалеята е двупосочна с дължина 2250 м. Общата дължина на велоалеята е 4430м.

- Ситуация

Ситуацията е проектирана върху геодезическа снимка и кадастрална основа в М 1:500. Велотрасето започва от подлеза на бул. „Гоце Делчев” при кръстовище бул. „Гоце Делчев – бул. „България”, където се свързва с вече съществуващата велоалея.

По десния тротоар от бул. „Гоце Делчев” до бул. „Петко. Ю. Тодоров” проектираната велоалея е еднопосочна с ширина 1,50м. Променя се габаритът на тротоарите в този участък като те варират от 1.50м до 3.25м, а зелените площи от 2.20м до 3.30м. При ул. Нишава трасето преминава чрез велосопедна пътека. След това заобикаля пешеходния подлез преди ул. „Траянови врата” и минава през подлеза на бул. „Петко. Ю. Тодоров” (ос 1).

От бул. „Акад. Иван. Ев. Гешов” в посока бул. „Гоце Делчев” (ос 2 и ос 3) също е проектирана еднопосочна велоалея. Тя е разработена по съществуващия тротоар. От бул. „Акад. Иван. Ев. Гешов” трасето излиза от подлеза, минава по съществуващия тротоар, пресича локалното платно и продължава по разделителната ивица. Велоалеята заобикаля пешеходния подлез при кв.„Бели Брези” и продължава до ул. „Нишава”. Заобикаля пешеходния подлез след ул. „Нишава” и се включва в подлеза на бул. „Гоце Делчев” и съществуващото велотрасе. Габаритът на тротоарът варира от 1.50м до 1.60м, а зелената площ от 1.50м до 2.20м.

От бул. „Акад. Иван. Ев. Гешов” до подлеза срещу МА е разработена ос 10 от велоалеята, която е двупосочна с габарит 2.00м. Ползва се рампата на подлеза при бул. „Акад. Иван. Ев. Гешов” като заобикаля пешеходния подлез срещу Медицинска Академия. От там трасето преминава по ос 9. То е проектирано така че, в ситуация отнема частично площ от зелената площ и частично от съществуващият тротоар. При кв. „Здраве” велоалеята преминава по платното за движение и продължава до кръстовището с бул. „Витоша”. В този участък тя се отделя от автомобилното движения посредством делинеатори. Променя се геометрията на двата острова по бул. „България”.

Паралелно от другата страна на булеварда е разработена също двупосочна велоалея, която е ситуирана в платното за движение и отново е отделена от него с делинеатори.

Част от двупосочната велоалея по бул. „България е проектирана по ос 6 за сметка на съществуващата зелена плош.

Проектирано е отклонение при метростанция „Земята и хората” и връзка към съществуващите алеи в „Южен парк II част”.

Връзката между подлеза на бул. „Фр. Нансен” и ос 7 на двупосочната велоалея е изградена за сметка на съществуващият тротоар (плочки) и достига до подлеза на бул. „Витоша”. Там тя се разклонява към рампата на подлеза и преминаването на велопътеката към ос 14.

- Надлъжен профил

Изготвени са 11 надлъжни профили в мащаб М 1:100/1000 съобразен със съществуващото положение на терена и околното пространство. Радиусите на вертикалните криви и надлъжните наклони са в рамките на допустимите стойности. Надлъжните наклони са в рамките на допустимите параметри - минимален надлъжен наклон 0.3 %.

- Напречни профили

Разработени са типови напречни профили и детайли на настилките, бордюрите, зелените площи. Наклонът на тротоарите и велоалеята е 2 % към платното.

Конструкция на настилката за велоалеята:

- 5 см червен пясъчен асфалтобетон Е=1200 MPa

- 30 см трошен камък Е=300 MPa

Конструкция на настилката за тротоара:

- 5 см пясъчен асфалтобетон Е=1200 MPa

- 30 см трошен камък Е=300 MPa

Велоалеите – еднопосочни с габарит 1.50м, и двупосочни с габарит 2.00м – са отделени от тротоарите и зелените площи с водещи ивици 10/25/50см. Тротоарът е отделен от съществуващата зелена площ с градински бордюри 8/16/50см.

- Отводняване

Отводняването на тротоарите и велоалеята става посредством напречният наклон към зелена площ или платното за движение.

- Достъпност на средата

Предвидени са понижения на бордюрите при пешеходните пресичания и велопреминавания, съгласно Наредба №4 от 1.07.2009г.за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна за населението, включително за хората с увреждания. Пониженията ще бъдат изпълнени от уни паваж. Изграждат се червени и жълти тактилни ленти, съгласно приложените детайли в чертежите.

- Организация на движението

Разработена е постоянна организация на движения, в която са предвидени монтиране на нови знаци свързани с изграждането на новата велоалея. Пешеходните пътеки и велопреминавания са отразени с хоризонтална пътна маркировка М8.2 и М9. Предвидена е маркировка по булеварда, както и насочващи стрелки по велоалеята.

Временната организация на движението осигурява строителна площадка за СМР свързани с изграждането на велотрасето и тротоарите. Разработени са типови схеми за извършване на СМР с дължина 100 м повтаряща се по цялата дължина на трасето.

Проектите са съгласувани с Отдел „ОБД” при СО.

- Количествена сметка

Представени са количествени сметки, включващи всички видове СМР за разваляне и ново строителство, както и необходимите пътни знаци за временна и постоянна организация на движението. В количествената сметка е предвидено поставянето на делинеатори и боядисване на асфалтовата настилка с червена боя, отделящи велоалеята от автомобилното движение по бул. „Витоша”. Участъкът от велоалеята, който преминава по съществуващите плочки при НДК ще бъдат прахово награпавен и велоалеята ще се маркира с червени ленти 0.20 см.

При извършване на СМР да бъдат спазени изискванията за безопасност и охрана на труда.

| Съставил: | . . . . . . . . . . . . . . . . |
| --- | --- |
|  | /инж. К. Димитрова/ |